ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГУП ТО «АПБ ГК и З»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛАЗАРЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Муниципальный контракт

№ 86/08 от 24 августа 2008 г.

ДИРЕКТОР  			                                           А. Ю. МИЛЯЕВ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА                                                         		А. Г. ПИМКИН

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                                                          А. П. МАКАРОВ

ТУЛА, 2009 г.

С О С Т А В   П Р О Е К Т А:

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  МУНИЦИПАЛЬ-НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 1. Положения о территориальном планировании муниципального образования Лазаревское.

Б. Графические материалы:

1)   Основной чертеж генерального плана (схема 1), М 1:10000;

2)   Схема функциональных зон (схема 2), границ муниципального образования

(схема 3), границ территорий и земель (схема 5), М 1:10000;

3)   Схема ограничений использований территории (схема 4), М 1:10000;

4)   Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

(схема 6), развития объектов транспортной инфраструктуры (схема 7), М 1:10000;

5)   Схема развития иных объектов, включая объекты культурного и социального

обслуживания (схема 8), М 1:25000.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Лазаревское.

Б. Графические материалы:

6)   Схема современного использования территории (схема 9), М 1:10000.

Государственное унитарное предприятие Тульской области «Архитектурно-проектное  бюро градостроительного кадастра и землепользования» выражает благодарность комитетам, отделам, секторам администрации МО Щекинский район, администрации МО Лазаревское, районным организациям и учреждениям, департаменту транспорта и дорожного хозяйства, департаменту строительства Тульской области, филиалу «Тулэнерго», ПО «Тульские электрические сети», Тульскому филиалу ОАО «Центртелеком» за предоставление исходных данных для проектирования и замечаний по проектным материалам.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО Щекинский район – за участие в работе над проектом генерального плана.

С О С Т А В   А В Т О Р С К О Г О   К О Л Л Е К Т И В А:

Заместитель директора                                          А. Г.  Пимкин

Руководитель проекта                                            А. П.  Макаров

Архитектор                                                               Л. Г.  Балашова

Архитектор                                                               Е. Ю. Забродина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

3.1. КЛИМАТ

3.2. ПОЧВЫ.

3.3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

3.4. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

3.5. ОРОГИДРОГРАФИЯ.

3.6 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.

3.7. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

3.8. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

4.1. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА.

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.

4.3. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

4.4. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.

4.5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА.

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

7.2. ДемографическАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВОЙ потенциал. Прогноз численности населения.

7.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

7.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.5. ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

7.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.8. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

8.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

8.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

8.3. НАЗНАЧЕНИЕ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

8.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

8.5. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

9.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

9.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

9.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН.

9.4. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.

9.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

11. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

12. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

15. приложение.

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план муниципального образования Лазаревское Щекинского района Тульской области разработан Государственным унитарным предприятием Тульской области «Архитектурно-проектное  бюро градостроительного кадастра и землепользования» (ГУП ТО «АПБ ГК и З») в соответствии с Муниципальным контрактом № 86/08 от 24 августа 2008 г. с администрацией МО Щекинский район.

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования, разработанный во исполнение положений Градостроительного Кодекса РФ. В ГК РФ определен состав генерального плана, порядок его подготовки и утверждения. При разработке были учтены также положения Закона ТО «О градостроительной деятельности», других федеральных и региональных законов, региональных и районных программных документов, требования СНиП и СанПиН.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории муниципального образования, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью разработки генерального плана – с одной стороны – является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории МО, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

С другой стороны, целью разработки генерального плана является формирование конкурентной, инвестиционно привлекательной территории, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, ликвидации отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация территориальной организации хозяйства, расселения и рынка труда.

Принцип устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности предусматривает обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

В отсутствие утвержденных документов территориального планирования, которые представлены Схемой территориального планирования района и генеральными планами муниципальных образований, невозможно проводить осмысленную градостроительную политику. Как известно, издержками отсутствия градостроительной политики являются нарушения благоприятных условий жизнедеятельности человека, экологии, строительных и санитарных норм, природных охраняемых территорий, объектов исторического наследия и т.п.

В 70-80-е годы уже прошлого века разрабатывались генеральные планы территорий отдельных сельскохозяйственных предприятий – совхозов и колхозов. С конца 80-х годов в стране и, в частности, в Тульской области, практически была прекращена разработка градостроительных документов.

Документ такого типа, каким является генеральный план территории муниципального образования Лазаревское, входящего в состав Щекинского муниципального района,  разрабатывается впервые.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой сообществом муниципального образования градостроительной стратегии.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена:

- истечением срока действия генеральных планов, разработанных ранее на проектируемые территории;

- изменением законодательной и нормативной базы, политической, социально-экономической, территориальной структуры государства;

- административно-территориальным преобразованием, результатом которого явилось формирование в 2006 году муниципального образования;

- ролью современного градостроительного документа в осуществлении административно-регулирующих функций органов местного самоуправления.

Нормативная база проектирования включает основные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от29.12.2004г.)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.)

3. Закон Тульской области «О градостроительной деятельности в Тульской области» №785 - ЗТО от 29.12.06 г. (в ред. Закона от 19.12.2008 г.);

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральные, региональные и местные нормативы градостроительного проектирования,

Генеральный план муниципального образования выполнен на основе:

1. Схемы территориального планирования Тульской области (Отделение территориального проектирования ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 2007 г.);

2. Схемы территориального планирования муниципального образования Щекинский район Тульской области (ГУП ТО «АПБ ГК и З», 2008 г.);

3. Данных статистической информации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области.

4.  Картографических материалов, выполненных ФГУП  ЦТМП «Центрмарк-шейдерия» в 2008 году.

5. Исходной информации, предоставленной администрациями МО Щекинский район и МО Лазаревское Щекинского района.

6. Исходной информации, предоставленной департаментом транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, департаментом строительства Тульской области, жилищно-коммунальной службой МО Лазаревское, районным участком Тульских электросетей, трестом «Щекиномежрайгаз», ЦТС и Р №3 Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком», ГУП ТО «Тулаупрадор», ПО «Тульские электрические сети», ЦТУ Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

Проект состоит из двух частей:

I. Положения о территориальном планировании МО Лазаревское.

II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Лазаревское.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации следующих уровней: проектов планировок территории; территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЭТАПЫ.

В качестве исходного года генерального плана приняты данные на 01.01. 2008 г.

Генеральный план разработан на расчетный срок до - 2030 г. с выделением первого этапа реализации (первая очередь) – 2020 г.

В качестве периода градостроительного прогноза, в течение которого определены возможные направления развития муниципального образования, принят период 30 лет - 2035 - 2040 г.г.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ.

Муниципальное образование Лазаревское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования - поселок Лазарево.

Устав муниципального образования Лазаревское принят решением Собрания депутатов муниципального образования Лазаревское Щекинского района от 12 апреля 2006 г. №7-1, зарегистрирован 15 мая 2006 г.

Население муниципального образования составляет:

- по состоянию на 01.01.2008 г. - 8359 чел.

Территория муниципального образования - 40916  га.

Плотность населения – 20,4  чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 65.

Сельское поселение - муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской.

С центром муниципального района городом Щекино центр МО Лазаревское связан дорогой регионального значения с твердым покрытием Лапотково – Пирогово - автоподъезд  к п. Лазарево.

Границы муниципального образования Лазаревское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Муниципальное образование граничит: на северо-западе с МО Крапивенское Щекинского района; на севере - с МО Говеньковское Щекинского района, на северо-востоке - с МО Костомаровское Щекинского района, на юге – с МО Октябрьское,  МО город Плавск, МО Камынинское Плавского района, МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

Через МО Лазаревское проходят: автомагистраль «Крым» М2 федерального значения (протяженностью в пределах поселения около 20 км), дороги регионального (более 60 км) и местного значения (около 8 км.), грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам.

Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, развитой транспортной инфраструктуры, а также  туристического потенциала позволяют рассматривать муниципальное образование как перспективное для экономического роста.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Территория современного муниципального образования исторически расположено на землях  Крапивенского уезда Тульской губернии. Территория Крапивенского уезда была заселена с глубокой древности. Сохранились следы поселений, относящихся к IV-XII вв. В XVI-XVII вв. здесь проходила южная граница Русского государства, укрепленная Большой засечной чертой, одной из крепостей которой стала Крапивна, построенная на высоком берегу реки Плавы.

Возникновение Крапивны, как и ряда других тульских и рязанских городов, было вызвано необходимостью защиты южных подступов к Москве от крымских и ногайских набегов, опасность которых возросла после ликвидации в 1521 г. самостоятельного Великого княжества Рязанского и особенно усилилась вследствие падения в 1552 г. Казани, совокупности иных внешнеполитических факторов, а также ввиду активной русской колонизации пространств к югу от Оки, между Доном и Брянскими лесами.

До революции 1917 года Крапивенский уезд занимал центральное положение в Тульской губернии. В 1870 году были открыты каменноугольные шахты, вблизи них появились рабочие поселки. Одновременно  строились заводы по производству красок, азотной и серной кислоты, кислотоупорных, шамотных изделий, стекольный и цементный заводы. В 1924 году в период образования районов Крапивенский уезд был ликвидирован. На его месте образовано 4 района: Крапивенский, Ржавский, Сергиевский и Щекинский.

Через село Лапотково проходила известная посольская дорога, названная позже Киевским шоссе. Как и другие дороги России, она имела важное стратегическое и торговое значение и служила для перевозки грузов и пассажиров. Киевское шоссе было оборудовано почтовыми станциями. Их имелось три - основная в Лапотково. На основной станции находилась гостиница, постоялый двор, сменные лошади.

В селе Пирогово находилась усадьба брата Льва Николаевича Толстого Сергея Николаевича Толстого. Среди других памятных мест муниципального образования известно село Новоникольское (Мясоедово), принадлежавшее ранее П.Н. Мясоедову, лицейскому товарищу А.С. Пушкина. Сюда неоднократно приезжал в гости поэт А.А. Дельвиг.

В деревнях Сорочинка, Прощеный Колодезь находятся колодцы, известные с давних времен, которые в народе называют «Святыми».

3. Природные условия.

В разделе приводится описание природных условий и ресурсов с целью принятия наиболее рациональных решений территориально-хозяйственного использования территории, сохранения и улучшения природной среды.

Территория муниципального образования расположена в северо-восточной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Ока и Дон, на границе лесной и лесостепной зон. Климат умеренно-континентальный. Местности присуще чередование холмов.

3.1. КЛИМАТ.

Климат - умеренно-континентальный, характеризуется теплым, неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 часов (в июне до 300 часов с солнцем). За год наблюдается 108 дней без солнца.

Средняя многолетняя температура воздуха:

- годовая – от +3,8ºС до +4,5ºС;

- января - -100;

- июля – около 180;

Абсолютный максимум температур  +380, абсолютный минимум – 420.

Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха 8,1 – 8,60.

Продолжительность вегетационного периода составляет 177 дней, продолжительность периода активной вегетации – 134 дня.

Сумма среднесуточных температур воздуха за период вегетации 2000-22000, активной вегетации – 2000-20200.

Средняя продолжительность  безморозного периода 138 дней, устойчивых морозов – около 103 дней.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Относительная влажность воздуха – 79%.

Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период – 396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное. Среднее число дней со штилями около 4%. Средняя годовая скорость ветра – 4 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 2-5 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 10.

Среднее число дней с туманами – 37, за теплый период -21, за холодный период – 16.

В период с апреля по октябрь наблюдаются грозы, длительностью до 29 дней. Град случается преимущественно в период с апреля по сентябрь, длительностью 1,4-1,9 дней.  Среднегодовое количество дней с метелями – 25. Зимой наблюдается до 55 дней с оттепелями.

Территория МО относится ко II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура самой холодной пятидневки – 260, зимняя вентиляционная температура – 14-160. Средняя температура отопительного периода 3,6-3,80, продолжительность – 211-214 дней.

МО расположено во II агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха выше 100 – 2200-23000, гидротермический коэффициент – 1,4-1,5.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

3.2. ПОЧВЫ.

На территории представлены разнообразные почвы, но преобладают подзолистые и черноземные. Почвы плодородные, значительные площади вовлечены в сельскохозяйственное использование.

Серые лесные почвы плодородны по своим природным признакам, содержание гумуса в них составляет 2,3-3,8%, мощность гумусового горизонта – до 30 см. Повышение плодородия этих почв связано с внесением органических и минеральных удобрений (в основном азотных удобрений).

Черноземные почвы отличаются высоким плодородием, характеризуются высоким содержанием гумуса (6,0-6,5%) и мощным гумусовым горизонтом от 45 до 50 см. Несмотря на высокую степень плодородия, черноземы требуют внесения органических и минеральных удобрений, а также мероприятий по накоплению и удержанию влаги и предотвращению смыва гумусового горизонта.

В зависимости от хозяйственного назначения выделяются следующие виды почв:

- исключительно сельскохозяйственного назначения. Эти почвы используются исключительно в полевых севооборотах, выделяются под сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, ягодные плантации.  Их балл плодородия более 30. Эти почвы имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие земель с подобными почвами для других нужд возможно только в исключительных случаях и регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- сельскохозяйственного назначения. Земли с данными почвами, кадастровая стоимость которых ниже, могут использоваться для жилищного и промышленного строительства или иных несельскохозяйственных нужд. Их изъятие регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Их балл плодородия 20-30. Получение высоких урожаев на этих почвах требует дополнительных затрат на агротехнические и мелиоративные мероприятия.

3.3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

Территория относится к смешанной лесостепной зоне. Леса на территории МО смешанные и широколиственные, представленные дубом, липой, вязом, клёном, ясенем, а также березняками и осинниками. Леса представлены сравнительно небольшими массивами равномерно по территории муниципального образования. Лесов, включенных в Гослесфонд, немного.

На большей части межселенной территории расположены земли сельскохозяйственного назначения: пашни, сельхозугодия, леса, не включенные в Гослесфонд. Имеется множество защитных лесных полос, особенно  вдоль автомобильных дорог и железной дороги.

Участки разнотравных пойменных и суходольных лугов характеризуются обилием многолетних растений.

Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов. Большинство животных обитает в лесах. Самое крупное из них – лось. Широко распространены зайцы, кабаны, лисы; встречаются волки.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

3.4. Полезные ископаемые.

Основным полезным ископаемым на территории является известняк.

Крупных месторождений строительных материалов не числится.

3.5. ОРОГИДРОГРАФИЯ.

Формирование современного рельефа проходило под воздействием различных факторов, среди которых выделяется тектоническая деятельность, оледенения, эрозионная деятельность поверхностных вод и хозяйственная деятельность человека.

Характер рельефа обусловлен положением территории в северо-восточной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Упы, Соловы, Плавы и представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью расчлененной негустой, но хорошо разработанной речной и овражно-балочной сетью.

Гидрографическая сеть представлена средними и малыми реками, ручьями и относится к бассейну р. Упы. Кроме того, на территории имеется значительное количество озер и прудов. По землям муниципального образования протекают реки: Упа, Уперта, Солова, Невежа, Крапивенка. Имеется множество родников.

Питание озер, в основном, за счет подземных вод. Большинство озер и прудов неглубокие, часто заболочены.

По оценке величины стока рек и полезного объема водоемов территория муниципального образования относится к обеспеченным ресурсами поверхностных вод. Однако, необходимо проведение мероприятий по расчистке, укреплению и охране водотоков и водоемов.

3.6.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.

Планируемая территория расположена в пределах южного крыла Подмосковной синеклизы. Эта впадина состоит из осадочных пород различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений. Среди них, наряду с довольно прочными моренными глинистыми отложениями, содержащими большое количество обломочного материала, присутствуют торфяники и илистые отложения, просадочные макропористые суглинки, набухающие и пучинистые глинистые породы, строительство на которых связано со значительными трудностями.

В геологическом строении принимают участие осадочные породы различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Для проектируемой территории характерно частое чередование водоносных и водоупорных слоев, небольшой мощности.

3.7.  ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

В пределах планируемой территории развиваются разнообразные экзогенные процессы и явления. Опасными геологическими процессами являются карстово-суффозионные, просадочные, оползневые, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение, подрезки склонов, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами.

Территория МО расположена в переглянциальной области днепровского оледенения, в инженерно-геологическом отношении характеризуется сравнительно спокойным рельефом, наличием мощного делювиального покрова, возможностью и надежностью возведения тяжелых сооружений на коренных породах, хорошей дренажной способностью территории при относительно неглубоком залегании поземных вод, пригодных для водоснабжения. Одновременно территория является сложной в гидрогеологическом отношении для подземного строительства и ведения горно-эксплуатационных работ.

На территории МО имеют место опасные геологические процессы. По степени опасности и распространённости они распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, образование оврагов, эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сдвижение пород. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Карстово-суффозионные процессы

Проявления карста связаны с глубинными процессами, карстующимися известняковыми породами, растворением гипсосодержащих пород, выщелачивания. Карстовые образования приурочены к отложениям Упинского и залегающего ниже Заволжского горизонта нижнего карбона. Крупные карстовые полости встречаются до глубины 118-142 м. Карстово-суффизионные процессы провоцируют провальные явления.

Имеют распространение карстовые образования, в частности в юго-западном направлении от поселка Лазарево, у д. Раздолье; на территории с. Липово. Распространенными формами карста являются воронки, ямы, подземные пустоты.

Лессовидные породы, склонные к просадкам, распространены особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. С просадками лёссовых пород связаны микро- и мезоформы рельефа: западины, «степные блюдца», имеющие в диаметре 5-10 м, глубину до  0,5-1,0 м Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений.

Оползни часто приурочены к овражно-балочной и речной сети. Оползни возможны в долинах реки Упа, а также - по крутым склонам балок.

Подтопление – широко распространённое явление на плотно застроенной части территории. Подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.  По мере уплотнения и расширения селитебной и производственной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления  только усугубляется.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Боковая и донная эрозия наблюдаются по долинам рек и оврагов. Усиление процесса эрозии отмечается в период весеннего паводка и в летнее время после сильных дождей. Донная и боковая эрозия способствует активизации оползневых процессов.

Заболачивание наблюдается в поймах речных долин, днищах оврагов иногда на водоразделах. Поймы крупных и средних рек часто бывают заболочены, особенно значительные участки болот распространены на реке Солова у села Селиваново, на реке Упа у бывшего населенного пункта Водный.

На территории МО широко развиты пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

На основании анализа инженерно-геологических условий на территории Тульской области выполнено инженерно-строительное районирование; по условиям для строительства для МО Лазаревское,  выделены следующие зоны:

- со сложными условиями;

-  с условиями особой сложности;

- не рекомендуемые для градостроительного освоения.

Территории со сложными условиями для строительства имеют наибольшее распространение. Ими заняты значительные площади на водоразделах, слабо подверженных карстообразованию, оползням, подтоплению, сложенные четвертичными песчано-глинистыми или пылеватыми породами (I тип просадочности), с уровнем подземных вод на глубине свыше 3 метров;

Территории с особо сложными условиями для строительства охватывают склоны долин и надпойменные террасы с широким развитием оврагов, оползней, карста, подтопления. Эта территория, сложенная песчано-глинистыми элювиально-делювиальными, древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями.

Территории, не рекомендуемые для градостроительного освоения, – это территории, приуроченные к поймам рек, затапливаемые паводком, сложенные слабыми иловатыми грунтами, с уровнем подземных вод 0-2 м, а также территории, особо подверженные карсту, оползням, расположенные над выработанными пространствами. Такие территории расположены в долинах рек Упы и Соловы.

Для успешного и динамического развития градостроительной деятельности необходимо организовать мониторинг на участках, подверженных карсту, оползням, просадкам, сдвижению пород.

3.8.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

В гидрогеологическом отношении территория МО находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.

Основными источниками водоснабжения являются Упинский и Заволжский водоносные горизонты, от подземных источников которых  осуществляется водоснабжение поселка Лазарево.

От подземных источников Заволжского водоносного горизонта осуществляется водоснабжение села Лапотково.

Данные по водоносным горизонтам, питающих остальные населенные пункты отсутствуют,   информация по запасам подземных вод устарела.

4. Экологическое состояние.

Состояние окружающей среды определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и прочих факторов.

Территория поселения входит в состав крупного промышленного района с высокой плотностью населения, концентрацией производственной, энергетической, инженерной и аграрной инфраструктур, который в своем развитии максимально ощущает проблемы техногенного воздействия на состояние окружающей среды. Граница поселения находится менее чем в 5 км от города Щекина и менее чем в 8 км от р.п. Первомайский – поселениях с высокой концентрацией промышленности.

Почти вся территория муниципального образования продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, что негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту заболеваемости.

Для улучшения экологического состояния территории в первую очередь необходимо осуществлять мероприятия по:

- снижению вредных выбросов в атмосферу;

- снижению сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшению состояния малых рек; сохранению лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторингу состояния окружающей среды;

- утилизации и размещению отходов производства и потребления;

- эколого-социальной реабилитации населения, осуществлению мероприятий по охране и воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов.

-    для улучшения радиационной обстановки на территории поселения следует постоянно осуществлять мероприятия в соответствии с федеральной целевой программой «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».

- При контроле  радиационной обстановки следует проводить дозиметрические измерения и наблюдения за динамикой гамма-фона на всей территории, особенно в населенных пунктах в зоне проживания с правом отселения.

4.1. Техногенная нагрузка.

Объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека, влияющие на развитие и изменение природных систем, определяются как техногенная нагрузка. Техногенная нагрузка складывается влиянием объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- хранение, транспортировка газа и нефтепродуктов;

- добыча подземных вод;

- сельскохозяйственное производство;

- автомобильный транспорт.

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционированных свалках загрязняющие воздушный и водный бассейны, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.

Геологическая среда определяется состоянием совокупности компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств  грунтов.

Изменения отдельных её компонентов, влекут за собой общее изменение среды, снижение её устойчивости к воздействию природных и техногенных факторов.

На формирование геологической среды оказывают отрицательное воздействие:

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока магистральными дорогами, железнодорожными насыпями и другими линейными сооружениями;

- подпор подземных вод водохранилищами (прудами);

- подъём уровня подземных вод за счёт технических утечек;

- разработка полезных ископаемых;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- радиационное загрязнение территории;

- распашка земель, в том числе лесных площадей.

Современный рельеф практически сформирован техногенными факторами.

Появились техногенные формы рельефа: карьеры, терриконы; возникли новые формы за счёт засыпки оврагов, создания насыпей, разработки карьеров, некоторые из которых превратились в водоёмы.

Активное воздействие на русла рек нарушило их естественный режим, появились заболоченные участки. К возникновению новых форм рельефа (западины, бугры) привело и проявление оползневых, карстовых, эрозионных, просадочных процессов, а также – сдвижения пород.

Техногенные факторы играют немалую роль в нарушении целостности геологического массива (многочисленные разведочные скважины, пробуренные для водозаборов и других полезных ископаемых, карьеры  и т.д.)

Под воздействием природных и техногенных факторов изменяются во времени и гидрогеологические условия территории. Происходит изменение глубины залегания подземных вод и их состава. Часто литология толщи отложений создает предпосылки для подтопления. При наличии водоупорного слоя, залегающего близко к поверхности и перекрытого высоко проницаемыми отложениями, возникает новый техногенный водоносный горизонт. В других случаях происходит повышение уровня подземных вод

К нарушению режима подземного и поверхностного стока, повышению уровня подземных вод и подтоплению приводит неорганизованная засыпка оврагов слабо фильтрующими породами, перепланировка территории, создание свайных полей.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Изменение химического состава подземных вод происходит за счёт их загрязнения. Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства является причиной повышения их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям фундаментов.

В водонасыщенных грунтах, залегающих в верхней части разреза, существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства, что является причиной снижения несущей способности грунтов оснований сооружений, и, как результат, -  их многочисленные деформации.

С изменением гидродинамического режима подземных вод может быть связана и активизация карстообразования.

Нарушение растительного покрова, вырубка лесов, способствуют проявлению оползней и образованию оврагов.

Не менее опасным процессом являются паводки, проявление которых определяется гидрометеорологическим режимом рек. Паводки причиняют значительный ущерб населению, геологической среде.

Геологическая среда нуждается в защите. Необходимо проведение мероприятий по борьбе с подтоплением, затоплением, противооползневые мероприятия, мероприятия по борьбе с карстом. Необходимо создание сети лесных полос, защищающих земли от эрозии.

4.3. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Источники поверхностного и подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Вопрос об охране источников водоснабжения в настоящее время является наиболее острым.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются в основном сельскохозяйственные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, частные хозяйства населения.

Источниками питьевой воды для значительной части населения служат родники, каптажи и колодцы, зачастую не соответствующие требованиям санитарных правил по оборудованию и санитарно-техническому состоянию по санитарно- химическим показателям.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Имеющиеся немногочисленные очистные сооружения не имеют эффективного обеззараживания. У подавляющей части населенных пунктов отсутствует система канализации и очистки сточных вод.

Особое отрицательное воздействие на состояние водных объектов оказывает нарушение режима водоохранных и прибрежных полос, стихийные свалки по тальвегам и берегам водотоков и водоемов.

Техногенное разрушение геологической структуры, бессистемная эксплуатация водных ресурсов провоцирует истощение водоносных горизонтов.

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос, реконструкция и строительство новых очистных сооружений.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

4.4. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.

Основными причинами микробного загрязнения почвы является:

- несанкционированные свалки;

- недостаток очистных сооружений, несовершенство имеющихся очистных сооружений;

- отсутствие централизованной системы канализации в отдельных относительно крупных населенных пунктах.

Для улучшения экологического состояния территории в первую очередь необходимо осуществлять мероприятия по:

- снижению вредных выбросов в атмосферу;

- снижению сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшению состояния малых рек; сохранению лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторингу состояния окружающей среды;

- утилизации и размещению отходов производства и потребления;

- эколого-социальной реабилитации населения, осуществлению мероприятий по охране и воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов.

4.5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА.

Большая часть территории МО была подвергнута радиоактивному заражению от 1 до 5 Ки/км2 в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в южной и юго-восточной части около 6,4 тыс.га - от 5 до 15 Ки/км2.

Результаты проведенных в последние годы   измерений показывают, что мощность дозы излучения на территориях с плотностью  радиоактивного  загрязнения  до 5 Ки/кв.км  находится в пределах значений радиационного фона,  характерного для территорий России, не подвергшихся  воздействию  Чернобыльской аварии (10-30 мкР/час),  за исключением  г. Плавска,  где  гамма-фон превышает  естественный  уровень  и составляет  в  среднем немного более 30 мкР/час.

Начиная с 1994 года,  дозы облучения населения на подвергшихся радиоактивному загрязнению  территориях Щекинского района не превышают предела,  установленного Законом РФ "О социальной защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", при котором требуется проведение специальных защитных мероприятий.

На большей  части  территории  гамма-фон снижается до естественного уровня,  не регистрируются случаи превышения содержания  радионуклидов  цезия-137 и стронция-90 в выращенном и произведенном пищевом сырье и продуктах питания.  Облучение  населения не превышает установленного для загрязненных территорий предела.

Вместе с тем необходимо учитывать, что радиационная обстановка еще далека от показателей доаварийного периода и  имеет место постоянное ежегодное увеличение накопленных с момента катастрофы доз облучения населения,  способное негативно влиять на  состояние  здоровья  населения.

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

Выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов, скважин;

- территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

- территории санитарно-защитных зон производственных, коммунальных

объектов;

- полосы отвода автодорог;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарно-защитных зон кладбищ;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов и продуктоводов;

6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Территория муниципального образования Лазаревское в границах установленных Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области» составляет 40916 га.

Характеристика земель по видам использования в таблице 6-1.

Таблица 6-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 01.01.2009 г.

| № | Наименование земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка (с учетом индивидуальной усадебной), всего | 828 | 2,3 |
| 2 | Общественно-деловая, коммерческая |  |  |
| 3 | Промышленность, коммунально-складская | 345 | 0,95 |
| 4 | Общего пользования | 339 | 0,94 |
| 5 | Транспорт, связь, инженерная инфраструктура | 37 | 0,1 |
| 6 | Сельскохозяйственного использования, в том числе: - занятые сельхозпредприятиями - садоводческими и огородническими товариществами | 33840 26180 26 | 94 72,8 0.07 |
| 7 | Земли под иными объектами: - лесной фонд - земли особо охраняемых территорий | 531 - | 1,47 - |
| 8 | Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность |  | 7,34 |
|  | ИТОГО | 40916 | 100 |

Характеристика земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения приведена в таблице 6-2.

В относительном выражении площади всех сельхозугодий поселения в 2009 году по сравнению с 2000 годом сократились в 1,16 раза. Это меньше, чем в других сельских муниципальных образованиях.

Таблица 6-2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МО ЛАЗАРЕВСКОЕ

| Годы | МО Лазаревское |
| --- | --- |
| Все сельскохозяйственные угодья: |  |
| 2000 | 35,999 |
| 2005 | 33,778 |
| 2007 | 34,172 |
| 2008 | 30,751 |
| 2009 | 31,051 |
| в том числе: |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |
| 2000 | 30.752 |
| 2005 | 29,238 |
| 2007 | 29,751 |
| 2008 | 29,751 |
| 2009 | 29,751 |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |
| 2000 | 3,000 |
| 2005 | 2,010 |
| 2007 | 1,891 |
| 2008 | 2,000 |
| 2009 | 2.000 |
| В личном пользовании граждан |  |
| 2000 | 2,247 |
| 2005 | 2,530 |
| 2007 | 2,530 |
| 2008 | 2,530 |
| 2009 | 2,530 |
| Пашня: |  |
| 2000 | 32,732 |
| 2005 | 30,070 |
| 2007 | 30.495 |
| 2008 | 30,386 |
| 2009 | 30.386 |
| в том числе: |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |
| 2000 | 27,393 |
| 2005 | 26,551 |
| 2007 | 26,277 |
| 2008 | 26,277 |
| 2009 | 26,277 |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |
| 2000 | 3,337 |
| 2005 | 1,372 |
| 2007 | 2,071 |
| 2008 | 1,963 |
| 2009 | 1,963 |
| В личном пользовании граждан |  |
| 2000 | 2,002 |
| 2005 | 2,147 |
| 2007 | 2,147 |
| 2008 | 2,146 |
| 2009 | 2,146 |

| Сенокосы и пастбища |  |
| --- | --- |
| 2000 | 2,111 |
| 2005 | 1,250 |
| 2007 | 2,777 |
| 2008 | 2,972 |
| 2009 | 2,972 |
| Неиспользуемые сельхозугодия |  |
| 2000 | 4,200 |
| 2005 | 3,894 |
| 2007 | 2,050 |
| 2008 | 1,000 |
| 2009 | 1300 |

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ потенциал.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития МО Лазаревское. На этой базе сформированы основные отрасли специализации территории:

-     аграрное производство;

- транзит и обслуживание транспортных коммуникаций грузов и энергоресурсов.

Ведущая производственная функция территории поселения имеет сельскохозяйственную направленность. Негативные процессы, вызванные общероссийскими причинами, особенно в животноводстве,  не обошли стороной и сельскохозяйственные предприятия поселения. Некоторые из них пришли в упадок, обанкротились.

Промышленное производство отсутствует.

В сложившейся системе территориального зонирования сельскохозяйствен-ные предприятия и связанные с ними коммунально-складские объекты группируются в сравнительно крупных населенных пунктах.

Таблица 7-1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ПХ «Лазаревское» | свиноводство, откорм КРС | акционерная |
| 2 | Племзавод-колхоз «Новая жизнь» им. И.М. Семенова | молочное животноводство | колхозная |
| 3 | СПК Лукинский | растениеводство, животноводство | кооперативная |
| 4 | Колхоз «Родина» | растениеводство | колхозная |
| 5 | КФХ | растениеводство | личная |

Традиционно сельское хозяйство муниципального образования обеспечивало население городов и поселков продуктами животноводства, овощами, фруктами, ягодами.

На территории муниципального образования расположены крупные сельскохозяйственные предприятия: ПЗК «Новая жизнь» им. И.М. Семенова и ОАО ПХ «Лазаревское».

ПЗК «Новая жизнь» им. И.М. Семенова много лет остается экономически крепким. Рентабельность составляет 50.5% и оно входит в список 300 наиболее эффективных хозяйств по производству молока, картофеля в Российской Федерации.

«Новая жизнь» - участник национального проекта «Развитее АПК» по программе «Ускорение развития животноводства». Надой на корову в хозяйстве составляет 5500 кг.

ОАО ПХ «Лазаревское» является другим крупным сельскохозяйственным производителем. Хозяйство производит в основном свинину, ее производство составляет 7200 тонн. Среднесуточный привес на откорме – 612 г., на выращивании – 464 г.

Хозяйство на промышленной основе занимается переработкой животноводческой продукции. В 2004 году предприятие стало победителем Всероссийского конкурса «Золотой запас Отечества XXI века», награждено «Гран-при «и диплом «За высокую инвестиционную привлекательность». В апреле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2005 года предприятие стало лауреатом «Национальной премии им. Петра Столыпина «Аграрная Элита России».

В цехе растениеводство насчитывается около 20 тыс. га земли.

СПК «Лукино» тоже имеет неплохие результаты по сельскохозяйственным показателям.

Таблица 7-2

Основные показатели работы СЕЛЬХОПРЕДПРИЯТИЙ

| Наименование показателя |  | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Всего хозяйств (единиц) | 4 | 4 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| сельхозпредприятия | 4 | 4 |  |  |
| личные подсобные хозяйства | 3130 |  |  |  |
| КФХ | 74 |  |  |  |
| Валовый объем производства, всего (млн.руб.) | 19.9 | 26.2 | 25.4 | 26.8 |

Таблица 7-3

Состояние животноводства по сельскохозяйственным предприятиям

на 1 января 2009 года

| Наименование хозяйства | Поголовье скота, голов | Производство (тонн) | Надоено молока на 1 фуражную корову, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крупный рогатый скот | Свиньи | молока | Мяса ( по реализации) |  |
|  | всего | в том числе коров |  |  |  |  |
| ПЗК «Новая жизнь» | 2300 | 855 | 18 | 5837 | 327 | 6827 |
| СПК «Лукино» | 630 | 250 |  | 857 | 62 | 2945 |
| ОАО ПХ «Лазаревское» | 2125 | 109 | 50161 | 525 | 7991 | 4816 |
| Итого: | 5055 | 1214 | 50179 | 7219 | 8380 | 4862 |

В границах муниципального образования проходят транзитные автомобильная и железнодорожная магистрали, магистральные газопроводы, магистральный нефтепровод, ЛЭП. Обслуживание внешних коммуникаций также входит в хозяйственную специализацию территории.

7.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ.

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Численность населения муниципального образования приведена в табл. 7-4.

Таблица 7-4

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  МО ЛАЗАРЕВСКОЕ НА  01.01.2008 г.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число жителей на 01.01. 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Бродовка | - |
| 2 | д. Речка - Крапивенка | 4 |
| 3 | д. Крутовка | 19 |
| 4 | д. Натальевка | 1 |
| 5 | д. Пушкарские Выселки | 2 |
| 6 | д. Старая Крапивенка | - |
| 7 | д. Шмыгаловка | 3 |
| 8 | д. Верхнее Гайково | 99 |
| 9 | д. Нижнее Гайково | 42 |
| 10 | с. Лапотково | 324 |
| 11 | д. Ломовка | 141 |
| 12 | п. Лазарево | 2367 |
| 13 | ст. Лазарево | 40 |
| 14 | п. Прощенный Колодезь | 4 |
| 15 | п. Раздолье | 48 |
| 16 | п. Центральный | 57 |
| 17 | д. Фоминка | 44 |
| 18 | п. Заря | 6 |
| 19 | д. Богородицкие Дворики | 8 |
| 20 | с. Голощапово | 53 |
| 21 | Хутор Елизаветинский | 3 |
| 22 | п. Зыково | 19 |
| 23 | д. Корчма | - |
| 24 | д. Лукино | 450 |
| 25 | д. Михайловка | 8 |
| 26 | с. Пирогово-Зыково | 9 |
| 27 | Хутор Семеновский | 1 |
| 28 | с. Карамышево | 1871 |
| 29 | д. Солова | 56 |
| 30 | п. Приволье | 70 |
| 31 | п. Пруды | 42 |
| 32 | д. Сукроменка | 14 |
| 33 | д. Туры | 13 |
| 34 | п. Новый Парк | 19 |
| 35 | д. Николаевка | 20 |
| 36 | д. Ретиновка | 17 |
| 37 | с. Липово | 321 |
| 38 | д. Крутое | 26 |
| 39 | д. Чермошня | 26 |
| 40 | д. Львово | 4 |
| 41 | д. Пушкино | 6 |
| 42 | с. Новоникольское | 99 |
| 43 | с. Ляпищево | 179 |
| 44 | с. Ровки-1 | 54 |
| 45 | с. Ровки-2 | 37 |
| 46 | с. Сумароково | 19 |
| 47 | ст. Сумароково | 59 |
| 48 | д. Ползово | - |
| 49 | д. Грецовка | 340 |
| 50 | д. Стублевка | 37 |
| 51 | д. Рязановка | 43 |
| 52 | д. Петровское | 30 |
| 53 | д. Красные Холмы | 43 |
| 54 | д. Мармыжи | - |
| 55 | д. Зубаревка | 7 |
| 56 | с. Змеево | 5 |
| 57 | с. Пирогово-1 | 218 |
| 58 | с. Пирогово-2 | 50 |
| 59 | с. Спасское | 2 |
| 60 | д. Скородумово | 14 |
| 61 | с. Царево | 283 |
| 62 | с. Ржаво | 105 |
| 63 | д. Сорочинка | 457 |
| 64 | д. Казачье | - |
| 65 | д. Скворцово | - |
|  | ВСЕГО: | 8359 |

Структура населения муниципального образования приведена в табл. 7-5

Таблица 7-5

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ЛАЗАРЕВСКОЕ НА  01.01.2008 г.

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 8359 |
| по полу: |  |
| мужчин | 3259 |
| женщин | 5100 |
| по возрасту: |  |
| моложе трудоспособного, | 1850 |
| из них детей 1-6 лет | 850 |
| в трудоспособном возрасте | 3960 |
| старше трудоспособного возраста | 2699 |
| Число родившихся | 110 |
| Число умерших | 230 |
| Естественный прирост (убыль) | - 120 |

Таблица 7-6

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ  В МО ЛАЗАРЕВСКОЕ ПО ОТРАСЛЯМ В 2005-2007 гг.

| Перечень отраслей и предприятий по МО | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара |  |  |  |
| МП «Лазаревское ПЖКХ» |  |  | 73 |
| Сельское хозяйство | 1307 | 1306 | 1260 |
| ПЗК «Новая жизнь» | 301 | 287 | 279 |
| СКХ «Лукино» | 138 | 124 | 118 |
| ОАО ПХ «Лазаревское» | 868 | 895 | 863 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 80 | 81 |  |
| МП «Лазаревское ПЖКХ» | 80 | 81 |  |
| Государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение |  | 11 | 14 |
| МУУЧ Администрации МО Лазаревское |  | 11 | 14 |
| Образование | 100 | 150 | 142 |
| «Лазаревский детский сад №49» | 23 | 35 | 37 |
| «Лазаревская средняя школа №26» | 47 | 71 | 64 |
| «Карамышевская средняя школа №25» | 30 | 44 | 41 |
| Прочие |  |  | 25 |
| ВСЕГО: | 1487 | 1548 | 1514 |

Демографическая обстановка в муниципальном образовании достаточно сложная. Ситуация типична для всей Тульской области, которая входит в число субъектов РФ с низкой рождаемостью и высоким уровнем смертности. Определяющим фактором снижения численности населения остается процесс депопуляции, т.е. превышение числа смертей над рождениями.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности. Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на изменение демографической ситуации, снижению отрицательных показателей.

На перекосы в распределении трудовых ресурсах оказывает влияние отток трудоспособного населения в близлежащие города и столицу государства.

Трудовой потенциал поселения относительно невысок и имеет постоянную тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией.

Для улучшения общей демографической ситуации требуется:

- подъем общего уровня жизни;

- увеличение капиталовложений на здравоохранение, физическую культуру, жилищное строительство, организацию отдыха;

- осуществление мер по предотвращению смертности в результате чрезвычайных ситуаций, автокатастроф;

- осуществление мер по охране окружающей среды, в особенности воздушного и водного бассейнов от техногенных воздействий, по предупреждению последствий стихийных природных явлений;

- осуществление продуманной миграционной политики;

- проведение активной демографической политики, стимулирующей более высокую рождаемость.

Проектом принята условная стабилизация численности населения в границах территории в рамках существующей численности с учетом 10%-го резерва на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 9200 человек.

Расчёт предположительной численности населения МО до 2030 года произведен на основе оценки численности постоянного населения на 1.01.2008 г. по данным Щекинского отделения Туластата, с учётом расчётов, представленных в статистическом бюллетене (2008 г.) Федеральной службой государственной статистики и прогнозных данных СТП Тульской области 2007 г.

1. Ориентировочный демографический расчёт на планируемый период  выполнен с учётом анализа динамики населения МО Лазаревское  за прошедший период  при сложившихся ежегодных темпах снижения -1,0 – 0,8% .

2. Прогноз численности населения выполнен по трем вариантам с учетом оценки возможных путей развития демографических процессов.

I. Низкий вариант: Предполагает сохранение или ухудшение сложившейся экономической ситуации в стране. Как следствие, возможно лишь незначительное увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сохранение показателей рождаемости на существующем уровне.

II. Средний вариант: Допускает, что улучшение социально-экономического положения в России и меры демографической политики позволят семьям реализовать свои репродуктивные планы и рождаемость превысит существующий уровень. Предполагается сокращение числа смертностей от внешних причин.

III. Высокий вариант (оптимистический): Предполагает изменение темпов экономического развития страны, и как следствие повышение уровня благосостояния населения. Вариант основан на существующей нормативной базе РФ. Реализация на территории района «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» и национального проекта «Здоровье» должна привести к снижению младенческой смертности и увеличению продолжительности жизни населения. Положительное влияние на демографическую ситуацию может оказать введенная в 2007 году система мер семейной политики.

Выводы:

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение города, повысить уровень и качество жизни городского населения, что в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации в МО. Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых МО Лазаревское имеет.

Проектом принята условная стабилизация численности населения в границах территории в рамках существующей численности и 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 9200 человек.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности. Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на изменение демографической ситуации, снижению отрицательных показателей.

На перекосы в распределении трудовых ресурсах оказывает влияние отток трудоспособного населения в близлежащие города и столицу государства.

Трудовой потенциал поселения относительно невысок и имеет постоянную тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией.

7.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Лазаревское составляет 56,9 тыс. м2. (1115 квартир), в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,3 тыс. м2., частный жилищный фонд – 45,6 тыс. м2. (80%) общей площади.

Общая площадь ветхого  жилого фонда – 0,59 тыс.м2.

Таблица 7-7

Жилищный фонд

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Весь жилищный фонд |  |
| Общая площадь (тыс. м2) | 56.9 |
| число квартир | 1115 |
| в т.ч. муниципальный жилищный фонд |  |
| общая площадь (тыс. м2) | 11.3 |
| в т.ч. государственный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | - |
| Общественный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | - |
| Частный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | 45.6 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. м2) | - |
| Общая площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 0.59 |
| в т.ч. оборудованная |  |
| - водопроводом (тыс. м2) | 0.59 |

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около  12,1 м2/чел, что значительно меньше среднего показателя по Щекинскому району  - 22,8 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

7.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Согласно, разработанной в 2008 году, схеме территориального планирования МО Щекинский район, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

Населенные пункты территории являются частью Тульской агломерации. Близость городов – центров субъекта федерации и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания, ориентированной на развитие транспортных связей. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, торгового назначения.

Таблица 7-8

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учреждения образования

| № п/п | Наименование учреждения | Кол-во учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение «Лазаревская средняя общеобразовательная школа №26» | 332 |
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение «Грецовская средняя общеобразовательная школа №31» | 39 |
| 3 | Муниципальное образовательное учреждение «Липовская основная общеобразовательная школа №34» | 27 |
| 4 | Муниципальное образовательное учреждение «Пироговская основная общеобразовательная школа №38» | 19 |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Ровская основная общеобразовательная школа №39» | 6 |
| 6 | Муниципальное образовательное учреждение «Сорочинская основная общеобразовательная школа №40» | 40 |
| 7 | Муниципальное образовательное учреждение «Царевская основная общеобразовательная школа №41» | 18 |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение «Лукинская начальная общеобразовательная школа №47» | 16 |
| 9 | Муниципальное образовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа №25» | 172 |

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Кол-во посещений смену/ фактически |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лазаревская амбулатория» | 65 / 79,2 |
| 2 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Пироговский фельдшерско-акушерский пункт» |  |
| 3 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукинский фельдшерско-акушерский пункт» |  |
| 4 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Грецовский фельдшерско-акушерский пункт» |  |
| 5 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Карамышевская амбулатория» |  |

Учреждения культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Кол-во мест/ Кол-во книг |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКК «Лазаревский Дом культуры» | 200 |
| 2 | «Липовский Дом культуры» | 90 |
| 3 | «Лукинский Дом культуры» | 130 |
| 4 | «Царевский Дом культуры» | 130 |
| 5 | «Пироговский Дом культуры» | 130 |
| 6 | «Ново-Никольский Дом культуры» | 50 |
| 7 | «Карамышевский Дом культуры» | 200 |
| 8 | «Лапотковский Дом культуры» | 120 |
| 9 | МУК «Лазаревская поселенческая библиотека», в том числе: | 47762 |
| 10 | Лазаревская детская библиотека | 9716 |
| 11 | Лукинская библиотека | 5855 |
| 12 | Липовская библиотека | 6721 |
| 13 | Пироговская библиотека | 6308 |
| 14 | Подростковый клуб «Сталкер» | 90 |
| 15 | КЛО «Ретро» |  |
| 16 | Кинотеатры при ДК (2) | 180 |

Дошкольные образовательные учреждения

| № п/п | Наименование учреждения | Кол-во детей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Лазаревский детский сад №49» | 112 |

Развитие народных промыслов и ремесел

Детские игрушки из глины, лепные картины – занято 20 человек

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Предприятия мелкорозничной торговли – 15;

Предприятия по торговле непродовольственными товарами – 11;

Предприятия по торговле продовольственными и непродовольственными товарами – 6;

Предприятия по торговле продовольственными товарами – 9.

Табл.7-9

РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Учреждения, предприятия | Ед. изм. | На 1000 жителей | Треб. по СНиП | Существ. Положение | Принять проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Расчет. срок |  | Первый этап | Расчет. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| Муниципальное образовательное учреждение «Лазаревская средняя общеобразовательная школа №26» | учащихся |  |  |  | 500* * 332 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Грецовская средняя общеобразовательная школа №31» | - « - |  |  |  | 160** 39 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Липовская основная общеобразовательная школа №34» | - « - |  |  |  | 160* 27 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Пироговская основная общеобразовательная школа №38» | - « - |  |  |  | 80* 19 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Ровская основная общеобразовательная школа №39» | - « - |  |  |  | 20* 6 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Сорочинская основная общеобразовательная школа №40» | - « - |  |  |  | 80* 40 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Царевская основная общеобразовательная школа №41» | - « - |  |  |  | 160* 18 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Лукинская начальная общеобразовательная школа №47» | - « - |  |  |  | 20* 16 |  |  |
| Муниципальное образовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа №25» | - « - |  |  |  | 180* 172 |  |  |
| ВСЕГО: | - « - | 90 | 765 | 828 | 1360* 669 | 770 | 830 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Лазаревский детский сад №49» | мест | 40 | 340 | 368 | 115* 112 | 340 | 370 |
| Учреждения здравоохранения |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Лазаревская амбулатория» | Посещений/смену | 18,2 | 155 | 168 | 65 | 160 | 170 |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Карамышевская амбулатория» | - « - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Пироговский фельдшерско-акушерский пункт» | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукинский фельдшерско-акушерский пункт» | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Грецовский фельдшерско-акушерский пункт» | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Карамышевская амбулатория» | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Станция скорой помощи | автомоб. | 0,1 | 0,9 | 0,9 |  | 1 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |
| МКК «Лазаревский Дом культуры» | мест | 30 | 255 | 276 | 200 | 200 | 200 |
| «Липовский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 90 | 90 | 90 |
| «Лукинский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 130 | 130 | 130 |
| «Царевский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 130 | 130 | 130 |
| «Пироговский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 130 | 130 | 130 |
| «Ново-Никольский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| «Карамышевский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
| «Лапотковский Дом культуры» | - « - |  |  |  | 120 | 120 | 120 |
| МУК «Лазаревская поселенческая библиотека», в том числе: | фонд, шт. |  |  |  | 47762 | 48000 | 48000 |
| Лазаревская детская библиотека | - « - |  |  |  | 9716 | 9800 | 9800 |
| Лукинская библиотека | - « - |  |  |  | 5855 | 6800 | 6800 |
| Липовская библиотека | - « - |  |  |  | 6721 | 5900 | 5900 |
| Пироговская библиотека | - « - |  |  |  | 6308 | 6350 | 6350 |
| Развитие народных промыслов | число занятых |  |  |  | 20 | 40 | 60 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| Магазины продовольственных товаров | М2 торг. площади | 100 | 850 | 920 |  | 850 | 920 |
| Магазины непродовольственных товаров | М2 торг. площади | 180 | 1530 | 1656 |  | 1530 | 1656 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организации и учреждения административного управления, учреждения кредитно-финансовые и страховые, предприятия связи |
| Администрация МО | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Отделение связи | - « - | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Отделение Сбербанка РФ | - « - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| МП «Лазаревское ПЖКХ» | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Кладбища | га | 0,24 | 2,04 | 2,21 |  | 2,1 | 2,3 |

* примечание: 325/142 – вместимость уч-я /сущ. заполнение; недостающее число мест в детских дошкольных учреждениях на перспективу компенсировать за счет переоборудования свободных помещений в общеобразовательных школах.

7.5. ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Муниципальное образование располагает условиями для развития рекреации и туризма:

- благоприятными природно-климатическими условиями;

- наличием объектов культурно-исторического наследия;

В таблицах 8-1, 8-2 представлены перечни объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования.

7.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

Технические характеристики и современное состояние водоснабжения:

Водозабор № 1 п. Лазарево состоит из двух скважин № 1 и № 2, которые располагаются на территории котельной № 1.

Скважина № 1 находится в металлическом павильоне, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 находится, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой,

Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть. Производительность скважин № 1 и № 2 - 612 м3/сутки.

Вокруг скважин № 1 и № 2 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), радиусом 50 метров, с ограждением по периметру. Скважина № 3 - аварийная.

Водозабор № 2 п. Лазарево состоит из одной скважины № 4, которая располагается в юго-восточной части поселки, является рабочей, находится в металлическом павильоне, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность - 5,5 м3/сутки.

Подъем воды из скважины № 4 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор. Ограждение скважины по периметру отсутствует.

Водозабор № 3 д. Лапотково располагается в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, состоит из двух скважин № 5 - рабочая, № 6 - резервная. Подъем воды из скважины № 5 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор.

Скважины № 5 и № 6 находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки.

Вокруг скважин № 5 и № 6 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), площадью 25x30 метров, с ограждением по периметру.

Водозабор № 4 располагается в п. Центральный, состоит из двух скважин № 7 - рабочая, № 8 - аварийная. Скважина № 7 находятся в металлическом павильоне, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом Э1ДВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 7 - 5,0 м3/сутки.

Вокруг скважины № 7 ограждение по периметру отсутствует. Подъем воды из скважины № 7 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети, установлен частотный регулятор.

Водозабор № 5 с. Карамышево располагается на окраине поселка в районе жилого дома № 14 по ул. Школьная, состоит из одной скважины № 9, которая является рабочей.

Скважина № 9 находится в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой.

Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть. Производительность скважины № 9 - 8,6 м3/сутки.

Вокруг скважины № 9 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), радиусом 50 метров, с ограждением по периметру, Подъем воды из скважины № 9 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть.

КАНАЛИЗАЦИЯ.

Существующее положение.

Технические характеристики и современное состояние канализации: п. Лазарево. С.Карамышево - износ 90%; протяженность - 17, 5 км из чугунных труб.

Обеспеченность жилищного фонда канализацией:

По жилищному фонду, обслуживаемому МП «Лазаревское ПЖКХ» - 60%.

По данным МП «Лазаревское ПЖКХ» положение по водоотведению на территории поселения представлено в анкете по водоотведению (табл. 7-10).

Таблица 7-10

| № п/п | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения системой канализации, % В том числе: - капитальная застройка - индивидуальная застройка | 100 30 |
| 2 | Протяженность канализационных сетей, км В том числе главных коллекторов | 17,5 12,0 |
| 3 | Схема канализации | Напорная – 7,5 км Самотечная – 10,5 км |
| 4 | Очистка стоков | Нет |
| 5 | Состав очистных сооружений | - |
| 6 | Количество сточных вод, в том числе - фекальных | 706 м3 706 м3 |
| 7 | Местонахождение магистральных коллекторов | П. Лазарево, с. Карамышево, п. Центральный |
| 8 | Канализационные станции перекачки, производительность | КНС №240, п. Лазарево, ул. Советская, 14. 200 м3/час. КНС №241, п. Лазарево, ул. Тульская. 200 м3/час. КНС б/н, п. Лазарево, ул. Садовая, 14. 45 м3/час. |
| 9 | Проекты, разработанные специализированными институтами | ЗАО «Тоннельпроект», Тула, 2006 г. |

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

Газоснабжение городского поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основными источниками газа на территории МО являются газораспределительные станции: ГРС Лазаревская, введенная в эксплуатацию в 1979 году, ГРС Карамышевская, введенная в эксплуатацию в 1969 году, ГРС Липовская, введенная в эксплуатацию в 1987 году. К ним идут газопроводы-отводы от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 25 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 150,5 км, в том числе высокого давления 66,08 км, низкого давления 84,44 км.

Данных по годовому расходу природного газа не имеется, так как ООО «Туларегионгаз» в 2008 году не осуществляло учета расхода газа по муниципальным образованиям.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго».

Основными источниками потребителей являются подстанция ПС 110/10 кВ «Лазарево тяговая», ПС 35/6 кВ «Карамышево», ПС 35/10 кВ «Гайково». Установленная мощность 2х16 МВА, Т1х15 МВА , 2х4 МВА, 2х6,3 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции. Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет (данных нет).

Общая протяженность линии электропередачи 6,04 кВ составляет

Суммарное потребление электроэнергии на территории муниципального образования составляет (данных нет).

теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от котельных, работающих на газе, и отдельных отопительных газовых установок. Централизованные котельные для отопления жилых домов и учреждений обслуживания работают в п. Лазарево, и с. Карамышево.

Таблица 7-11

| Котельные | 2008 г. |
| --- | --- |
| протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км.) | 12.1 |
| Число котельных на конец года (единиц) | 2 |
| в том числе мощностью до 3 Гкал.\ч. | 2 |
| отпущено тепловой энергии своим потребителям за год (тыс. Гкал.) | 16.5 |
| в том числе: |  |
| - населению | 14.5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 2.0 |

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.

Санитарная очистка территории городского поселения включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет МП «Лазаревское ПЖКХ».

Вывоз мусора производится автомашинами-контейнеровозами и мусоровозами на полигон твердых бытовых отходов в районе д. Подиваньково.

На полигоне мусор уплотняется и послойно пересыпается грунтом. Процент охвата территории населенных пунктов планово-регулярной очистки составляет 70%.

Общее количество твердых отходов, вывозимое на полигон составляет

4900 т/год. На расчетный срок, исходя из нормы 1,5 м3 на чел. В год накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*), будет составлять ориентировочно  11,2 тыс.   тонн.

СРЕДСТВА СВЯЗИ.

Телефонизация.

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино, ул. Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматических телефонных станций: АТС Лазарево (АЛС-4096с), АТС Карамышево (АТСК 100/2000), АТС Липово (АТСК-50/200), АТС Пирогово (АТСК-50/200). Количество телефонных номеров, задействованных в сети сельского поселения, составляет 1086 шт.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 68 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 136 шт.

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения, строительство оптических линий межстанционных связей.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Радиофикация.

На территории муниципального образования действует сеть проводного радиовещания от автоматической станции АСПВ Лазарево, в настоящее время функционируют 242 радиоточек.

Развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

Телевидение.

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются         следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение отсутствует.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

7.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Автомобильный транспорт занимает значительное место в осуществлении внутренних и внешних связей поселения. Сеть автодорог представлена автодорогами федерального значения, регионального и местного значения.

Автодорога федерального значения М2 «Крым» в границах района проходит параллельно железной дороге Москва-Тула-Симферополь. За последние годы автодорога М2 была значительно реконструирована: расширено полотно дороги, улучшено покрытие, построено значительное количество автозаправочных станций и объектов придорожного сервиса. Протяженность автодороги М2 «Крым» в пределах муниципального образования – 19,5 км.

У села Лапотково к автодороге М2 «Крым» примыкает автодорога регионального значения Р-141 «Лапотково-Ефремов», соединяющая автодорогу М2 «Крым» с другой федеральной дорогой М4 «Дон». Протяженность этой автодороги в пределах муниципального образования – 16,2 км.

Через территорию поселения пролегает трасса новой проектируемой автомагистрали федерального значения «Крым». Трасса этой автомагистрали будет проложена с севера на юг и пройдет через окрестности деревень Натальевка, Голощапово.

С точки зрения экономического развития района этот факт имеет положительное значение, поскольку приблизит значительное  количество населенных пунктов к автомагистрали федерального значения, и тем самым улучшит их связи внутри района и за его пределами. К тому же строительство такого крупного объекта  сопровождается созданием новых рабочих мест и возможностью получения заказов для местных предприятий.

Отрицательными факторами строительства автомагистрали являются:

- изъятие значительных площадей земель из лесного и сельскохозяй-ственного оборота;

- ухудшение экологической обстановки в районе.

Перечень автомобильных дорог поселения регионального значения представлен в Таблице 7-12.

Таблица 7-12

Перечень автомобильных дорог регионального значения

| № п/п | Наименование дороги, категория | Протяженность, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лапотково-Пирогово, IV кат. | 21,5 | асфальт |
| 2 | Лапотково -Пирогово-автоподъезд к п. Лазарево, IV кат. | 0,5 | - « - |
| 3 | Лапотково -Пирогово-автоподъезд от с. Ржаво до д.Сорочинка, IV кат. | 2,5 | - « - |
| 4 | Лапотково -Пирогово-автоподъезд к с. Ржаво, IV кат. | 3,5 | - « - |
| 4 | Лапотково -Пирогово-автоподъезд к с. Новоникольское, IV кат. | 2,0 | - « - |
| 5 | Лукино-Голощапово, IV кат. | 6,1 | - « - |
| 6 | Лапотково -Ефремов-автоподъезд к д. Грецовка, IV кат. | 4,6 | - « - |
| 7 | Лапотково -Ефремов-автоподъезд к д. Красные Холмы, IV кат. | 0,8 | - « - |
| 8 | Лапотково -Ефремов-автоподъезд к с. Царево, IV кат. | 7,7 | - « - |
| 9 | Лапотково -Ефремов-автоподъезд к с. Липово, IV кат. | 2,0 | - « - |
| 10 | Лапотково -Ефремов-автоподъезд к д. Чермошня, IV кат. | 4,6 | - « - |
| 11 | Речка-Крапивенка, IV кат. | 5,4 | - « - |

Перечень автомобильных дорог поселения местного значения представлен в Таблице 7-13.

Таблица 7-13

Перечень автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Вид покрытия | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От а/д «Крым» до д. Николаевка | 1,5 | Грунт | 4 |
| 2 | От а/д Лапотково -Пирогово до д. Н. Гайково | 1,3 | -« - | 4 |
| 3 | От а/д «Крым» до д. Ретинка | 1,0 | -« - | 4 |
| 4 | От а/д Лапотково -Ефремов до д. Петровское | 2,5 | - « - | 4 |
| 5 | От а/д Лапотково -Ефремов до д. Рязановка | 0,2 | - « - | 4 |

Автобусное сообщение с районным центром – городом Щекино осуществляется по маршруту Щекино-Лазарево.

7.8. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.

В проекте генерального плана произведена градостроительная оценка территории муниципального образования для определения имеющегося потенциала развития и проблем, требующих разрешения.

Проектом выполнен анализ:

- состояния природно-ресурсного потенциала;

- состояния окружающей среды и задач по её оздоровлению;

- состояния экономической базы развития, производственного потенциала;

- сложившегося аграрного сектора;

- демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов;

- транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры;

- состояния жилищного комплекса;

- характера культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания, с приоритетными направлениями развития культурного потенциала, межселенного обслуживания населения,

- состояния базы для развития туристско-рекреационного комплекса;

- состояния по охране и использованию памятников истории и культуры.

По совокупности природных и техногенных факторов выполнена комплексная оценка территории, в результате которой выделены зоны, наиболее благоприятные для различных видов деятельности и определены меры по их эффективному использованию.

На основе комплексного градостроительного анализа установлено, что территория проектируемого муниципального образования имеет неоднородную структуру по характеру использования и градостроительному освоению. При наличии плодородных почв, водных, растительных, территориальных и других ресурсов МО Лазаревское испытывает последствия радиоактивного заражения, имеет высокий процент износа основных производственных, жилищно-коммунальных инженерных структур, демографические проблемы. Для устойчивого развития территории, имеющей высокий потенциал для осуществления аграрной, производственной туристической, культурно-оздоровительной деятельности, необходим комплекс градостроительных мер по созданию комфортной среды обитания, благоприятной для инвестиций.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие муниципального образования и формирование его экономической базы в перспективный период будет определяться противоречивыми факторами:

- удобное географическое положение: близость автомобильных дорог федерального и регионального значения и железной дороги федерального значения, развитая сеть автодорог;

- наличие свободных площадок для развития производственной деятельности и жилищного строительства;

- сравнительно небольшое расстояние до строительной базы г. Щекино и р.п. Первомайский;

- неблагополучная демографическая ситуация, невысокий трудовой и кадровый потенциал;

- отсутствие собственной строительной базы;

- низкий уровень благоустройства, значительный износ и неразвитость объектов и сетей ЖКХ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

8.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

Основная концепция градостроительного развития территории строится на упорядочении планировочной структуры и оптимальном функциональном зонировании в целях создания благоприятного пространства для проживания и хозяйственно-экономической деятельности.

Планировочными осями, формирующими территориальную структуру, являются долины рек Упы, Соловы, Невежи, Крапивенки. Наиболее ценные для градостроительного и хозяйственного освоения, они формируют систему расселения и основные планировочные оси.

Основные планировочные зоны представлены: территориями сельских населенных пунктов; площадями сельскохозяйственного назначения, лесными массивами, полосами отвода инженерно-транспортных коммуникаций.

Проектная планировочная структура призвана способствовать преодолению диспропорции и созданию сбалансированной пространственной организации территории в целях сохранения и развития имеющихся природных, территориальных ресурсов.

В целях регулирования планировочной организации проектом предлагаются следующие мероприятия:

- упорядочение внешних границ, четкое разграничение территорий в составе муниципального образования;

- осуществление комплекса мер по охране окружающей среды;

- сохранение и развитие исторической и природной структуры с выделением охранных и ландшафтных зон;

- реконструкцию и благоустройство сложившейся сети поселений;

- развитие центров размещения производства и учреждений обслуживания;

- приоритетное решение проблем модернизации транспортных и инженерных систем;

- реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкцию и комплексное благоустройство существующих жилых  кварталов, общественных центров;

- комплексное освоение районов нового жилищного строительства;

- формирование инвестиционно привлекательных площадок размещения объектов капитального строительства

- развитие спортивных и рекреационных зон, формирование многофункциональной системы озеленения.

8.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

функциональное зонирование – основной инструмент регулирования градостроительной деятельности, который устанавливает параметры использования территории обязательные для всех ее участников, сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Важнейшими функциональными зонами являются:

- Специально охраняемые территории – местности лечебно-оздоровительного значения, зоны массового отдыха, лесные массивы с ограниченным режимом эксплуатации, лесопосадки вдоль железных и шоссейных дорог. Исторические и архитектурные памятники, мемориальные зоны и территории культурного значения, сохраняемые вместе с окружающей их природой.

- Территории для развития населенных пунктов и промышленных комплексов разного профиля.

- Сельскохозяйственные территории различного профиля, ограниченные для изъятия ценных земель на нужды строительства.

- Территории транспорта различных видов, его сооружений, и защитных зон.

- Исключаемые территории - неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям, над залеганиями полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны, специального назначения.

В проекте выполнено градостроительное зонирование для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

К основным территориальным зонам относятся:

- территории населенных пунктов; зоны садово-дачных участков;

- зоны размещения сельскохозяйственных производств;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения - кладбища;

- зоны перспективного градостроительного развития;

- зоны исключенные из градостроительного освоения.

8.3. НАЗНАЧЕНИЕ Зон с особыми условиями использования территории.

Проектом выделены зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов

и скважин;

- территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

- территории санитарно-защитных зон производственных и

коммунальных объектов;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарно-защитных зон кладбищ;

- территории санитарного разрыва воздушных линий

электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

- территории полос отвода автомобильных и железных дорог.

- зоны ограниченного использования (усиленного радиологического контроля, с правом отселения)

Зоны с особыми условиями использования территорий.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ "Положение об охранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" N 900 (2001 г.) и Постановлением губернатора Тульской области от 23.06.1997 N 255 "Об утверждении минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов".

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Месторождения полезных ископаемых. Виды и режим использования недвижимости и земельных участков определяются по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного правового акта местного самоуправления "Правила землепользования и застройки МО Лазаревское".

8.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

При разработке генерального плана МО Лазаревское учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ.

Наличие в границах муниципального образования большого количества объектов культурного наследия определяют приоритетное значение градорегулирования в целях их сохранения, восстановления, бережного использования.  Перечень имеющихся объектов культурного наследия на территории поселения представлен в таблицах 8-1, 8-2.

Разработка и соблюдение режимов охраны и соответствующих им градостроительных регламентов должно обеспечить улучшение состояния исторического фонда зданий и увязать текущую градостроительную деятельность с задачами сохранения историко-культурного наследия, природных ландшафтов.

Система градостроительных регламентов направлена на реставрацию исторических построек, сохранение целостных систем планировки, восстановление утраченных высотных доминант и других памятников, преемственное историческое развитие архитектурной композиции исторических зон.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях устанавливаются зоны охраны: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав и границы зон охраны объектов культурного наследия определяются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Целью Проекта зон охраны является обеспечение охраны недвижимых памятников истории и культуры, ценных историко-культурных территорий и ландшафтов при проведении работ по реконструкции, застройке и планировке. При этом: охранная зона - это территория, в пределах которой запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - это территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений; зона охраняемого природного ландшафта - это территория, в пределах которой также устанавливается режим использования земель в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

С целью упорядочения мер по охране природно-исторического наследия необходимо осуществить разработку комплексной программы для полноценного выявления объектов охраны, установления границ зон охраны на основе современных нормативов, анализа ранее выполненной проектно-планировочной документации и формирования информационной базы о режимах градостроительной деятельности в пределах установленных зон.

# Таблица 8-1

# ПАМЯТНИКИ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

|  | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на Госохрану, категория охраны | Категория охраны (Ф - памятники федерального значения, Р - памятники регионального значения, Ф* - памятники федерального значения, согласно закону РФ №73-ФЗ от 25.06.2002 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Рождества Христова, 1750 г. | с. Голощапово | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |
| 2 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 18864 г. | с. Пирогово | №6-294 | Р |
| 3 | Церковь Спаса Нерукотворного Образа, 1774 г. | п. Пруды | №6-294 | Р |
| 4 | Церковь святителя Николая, 1771 г. | с. Ровки | №6-294 | Р |

# ПАМЯТНИКИ  АРХЕОЛОГИИ

|  | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на Госохрану, категория охраны | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остатки городища, древнерусское время | у д. Старая Крапивенка | №176 | Ф |

# СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 8-2

|  | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Категория объекта | Особенности объекта | Описание границ территории объекта | 1. Собственник (Балансодержатель) 2. Пользователь объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пироговские имения графов Толстых, 19 век (пп. 2, 3): | с. Пирогово – 1-е с. Пирогово – 2-е | Р | Связан с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого и членов его семьи | Участки в истори-ческих границах бывших усадеб «Большое и Малое Пирогово», пл. 14 га, границы не утверждены | 1. МО Лазаревское 2. ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» |
| 2 | Усадьба М.Н. Толстой «Малое Пирогово», 19 в. |  |  |  | Межевое дело на земельный участок №71:22:050710, Инв.№ 1463 | 1. МО Лазаревское 2. ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» |
| 2.1 | - главный усадебный дом, 1859 г. | с. Пирогово – 2-е, д. 1 | Р | Псевдоклас-сицизм |  | ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» |
| 2.2 | - людская, 2-я пол. 19 в. | с. Пирогово – 2-е, д. 19а | Р | Без выраженного стиля |  | Комитет по образованию МО Щекинский район |
| 2.3 | - погреб, 2-я пол. 19 в. | с. Пирогово – 2-е, д. 19а | Р | - | ОКБ «Минерал» |  |
| 2.4 | - флигель (фундаменты) | с. Пирогово – 2-е, д. 19а | Р | - |  | 1. Комитет по образова-нию МО Щекинский р-н 2. ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» |
| 2.5 | - конюшня (фундаменты) | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 2.6 | - место расположения скотного двора | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 2.7 | - парк, 19 век | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 2.8 | - фруктовый сад, 19 век | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |

| 2.9 | - источник | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | 1. МО Щекинский район 2. ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | - ключ | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | 1. МО Щекинский район 2. ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» |
| 2.11 | - место березовой аллеи | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 2.12 | - усадебная дорога, 19 век | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 2.13 | - луг | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 2.14 | - деревня Малое Пирогово | с. Пирогово – 2-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 3 | Усадьба С.Н. Толстого «Большое Пирогово», кон.18-19 вв. | с. Пирогово – 1-е | Р | Достопримеча-тельное место | В исторических границах усадьбы С.Н. Толстого «Большое Пирогово». Не утверждены | МО Лазаревское |
| 3.1 | - место главного усадебного дома (остатки фундаментов) | с. Пирогово – 1-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 3.2 | - место конного завода, 1 пол. 19 в. (остатки фундаментов) | с. Пирогово – 1-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 3.3 | - парк | с. Пирогово – 1-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 3.4 | - место мельницы (сваи) | с. Пирогово – 1-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 3.5 | - д. Большое Пирогово | с. Пирогово – 1-е | Р | - |  | МО Лазаревское |
| 4 | Церковь Тихона Задонского (церковь, иконы Казанской Божией Матери); (комплекс: церковь, ЦПШ, дом священника), 1865-1886 гг. | Щекинский район, с. Липово | М | Памятник архитектуры. Эклектика |  | 1. Нет 2. Православная религио-зная организация Прихода Свято-Казанского храма |

|  | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Техническое состояние | 1. Собственник (Балансодержатель) 2. Пользователь объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Братская могила воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пам. Скорбящий воин. | С. Карамышево | Удовлетворит. |  |
| 6 | Церковно-приходская школа, 1882-1884 г. | с. Змеево | Ветхое | 1. Не используется 2. Не используется |
| 7 | Обелиск воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | с. Карамышево | - Удовлетворит. | 1. МО Лазаревское |
| 8 | Братская могила воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пам. Скорбящая мать и пионер. | П. Лазарево | - Удовлетворит. | 1. МО Лазаревское |
| 9 | Братская могила воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пам. Скорбящий воин. | С. Липово | - Удовлетворит. | 1. МО Лазаревское |
| 10 | Церковь святителя Тихона Задонского (церковь, иконы Казанской Божией Матери): - церковь, 1865-1886 гг. - церковно-приходская школа, 19 век. - дом священника, 19 век. | С. Липово | - Удовлетворит. - Ветхое. - Удовлетворит | 1. Нет 2. Приход Свято-Казанского храма |

| 11 | Обелиск воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | с. Карамышево | - Удовлетворит. | 1. МО Лазаревское |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Церковь Владимирской иконы Божией Матери, 18 век | с. Приволье | руинировано | Не используется |
| 13 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1859 г. | с. Ржаво | Неудовлетворит. | Не используется |
| 14 | Братская могила воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пам. Скорбящий воин. | с. Ржаво | Удовлетворит. | 1. МО Лазаревское |
| 15 | Братская могила воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пам. Скорбящий воин и ребенок. | с. Ровки | Удовлетворит. | 1. МО Лазаревское |
| 16 | Часовня, 1882 г. | с. Царево | ветхое | Не используется |

Разработка и соблюдение режимов охраны и соответствующих им градостроительных регламентов должно обеспечить улучшение состояния исторического фонда зданий и увязать текущую градостроительную деятельность с задачами сохранения историко-культурного наследия, природных ландшафтов.

Система градостроительных регламентов направлена на реставрацию исторических построек, сохранение целостных систем планировки, восстановление утраченных высотных доминант и других памятников, преемственное историческое развитие архитектурной композиции исторических зон.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях устанавливаются зоны охраны: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав и границы зон охраны объектов культурного наследия определяются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Целью Проекта зон охраны является обеспечение охраны недвижимых памятников истории и культуры, ценных историко-культурных территорий и ландшафтов при проведении работ по реконструкции, застройке и планировке. При этом: охранная зона - это территория, в пределах которой запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - это территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений; зона охраняемого природного ландшафта - это территория, в пределах которой также устанавливается режим использования земель в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

С целью упорядочения мер по охране природно-исторического наследия необходимо осуществить разработку комплексной программы для полноценного выявления объектов охраны, установления границ зон охраны на основе современных нормативов, анализа ранее выполненной проектно-планировочной документации и формирования информационной базы о режимах градостроительной деятельности в пределах установленных зон.

8.5. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ.

Формирование планировочной структуры территории, принципов функционального зонирования решается с учетом местоположения МО Лазаревское в составе Тульской территориальной системы расселения, в зоне влияния которой находится Щекинский район.

МО Лазаревское в структуре системы расселения имеет основную производственную функцию - обеспечение населения городов и поселков Тульской области, и в первую очередь Щекинского района, продуктами животноводства, овощами, фруктами, ягодами.

Другой функцией МО является обслуживание транзитных транспортных и инженерных коммуникаций: автодорог федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов, линий связи.

В ближайшей перспективе  в структуре расселения предполагаются глубинные качественные изменения, связанные с развитием систем связи, транспорта, организации сферы обслуживания.

Построение рациональной системы расселения - центральная задача проектирования. Сложившаяся система расселения имеет рассредоточенный характер, связанный с местами приложения труда.

Местные (локальные) системы формируются в пределах административных границ одноименных муниципальных образований сельских поселений. Поселок Лазарево – центр местной, локальной системы расселения. Районный центр – центр муниципального района, на основе которого формируется система местных (локальных) центров.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

9.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

- минимальное освоение под  жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м2/чел., а на расчетный срок до 30 м2/чел.

9.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Современная социальная инфраструктура по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Небольшая величина сельских поселений, слабые транспортные связи сельских населенных мест с организующими районными центрами, неудовлетворительное состояние автотранспортной сети и транспортных средств, обусловили недостаточную степень современных культурно-бытовых взаимосвязей в сельской местности.

В данной работе предлагается новый подход к решению социальных проблем, в частности – социально-культурному обслуживанию населения.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Тульской области, предложенная в Схеме территориального планирования, основывается на перспективном развитии групповых систем населенных мест и дорожно-транспортной сети, при учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

. В новых социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами;

- объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных, видов обслуживания.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания.

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения, реорганизация стационарного звена, ремонт медицинских учреждений и модернизация оборудования, организация мобильного медицинского обслуживания в соответствии с районными целевыми программами развития отрасли.

Образование: реконструкция существующих общеобразовательных, специализированных школ и детских дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами.

Культура и искусство: новое строительство и реконструкция существующих объектов культуры и искусства. Развитие сети религиозных центров. Строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры.

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и строительство новых.

Торговые объекты и объекты общественного питания, как наиболее экономически эффективные в зоне туристических маршрутов размещать в соответствии с градостроительными требованиями к качеству застройки, с учетом функций загрузки, стоянок автотранспорта, формированию ансамблей. Особенное значение имеет сбор и утилизация отходов.

9.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН.

Сельскохозяйственное производство.

Возрождение сельскохозяйственного производства как основы будущего экономического роста имеет первостепенное  значение.

Поселение имеет ряд важных конкурентных преимуществ для перспективного развития сельского хозяйства:

- благоприятные природные условия для развития основных отраслей сельского хозяйства;

- выгодное агро-географическое положение (наличие и близость огромного рынка сбыта продукции).

Ускоренное развитие животноводства – основное направление развития АПК. Реализация данного направления базируется на стабилизации численности поголовья скота и возрождении отрасли на новой технологической основе.

Основные пути совершенствования территориальной организации агропромышленного производства:

- рациональное использование ресурсов, в первую очередь, земельных.  возврат в сельскохозяйственный оборот выведенных из оборота и неиспользуемых пахотных земель (в том числе земельных долевых паев);

- повышение продуктивности пахотных земель, за счет проведение комплекса специальных мероприятий (агрохимических, агролесомелиоративных, культуро - технических, включающих природоохранные лесозащитные, противоэрозионные);

- пропорциональное развитие сельского хозяйства и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, с учетом межрайонного обмена;

- внедрение новых прогрессивных, ресурсосберегающих технологий;

- формирование новых организационно-управленческих структур, способствующих продвижению продукции АПК области на внутреннем и внешнем рынках.

Основными задачами в восстановлении и подъеме производства территории является ликвидация факторов, препятствующих его развитию, таких как: устаревшая материально-технологическая база; высокое потребление энергетических и водных ресурсов; низкая экологическая безопасность; не соответствующие современным требованиям инженерные и транспортные коммуникации.

9.4. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.

Рекреационные функции района являются одним из  перспективных направлений муниципального развития в новой социально-экономической ситуации. Развитие рекреационного комплекса надо рассматривать как одно из приоритетных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования.

Поселение имеет большой туристско-экскурсионный потенциал, включающий в себя как уникальные природные объекты, так и объекты культурного наследия. Однако раскрытию этого потенциала мешает слаборазвитая инфраструктура туризма.

Развитие туристической деятельности на территории поселения призвано выполнять как важную социальную, так и экономическую функции. С одной стороны, это эффективное средство оздоровления населения, с другой - одна из высокодоходных и динамично развивающихся отраслей экономики. Туризм способствует диверсификации экономики, развивая связь, транспорт, торговлю, общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство.

Туристско-рекреационный комплекс Тульской области, в зону влияния которого включена территория проектируемого муниципального образования, является доминирующим фактором в формировании системы обслуживания.

Историко-культурное наследие муниципального образования имеет региональное значение. Объем перспективных туристических посещений территории в рамках экскурсионных маршрутов и различных видов осуществления отдыха требует соответствующего уровня культурно-бытового обслуживания.

Для регулирования природопользования и прохождения туристических маршрутов целесообразно разработать Комплексную схему формирования системы обслуживания и размещения основных объектов.

Наибольший интерес с точки зрения научного познания и туристическо-экскурсионной деятельности представляют места связанные с жизнью и деятельностью Л.Н. Толстого.

В плане реализации потенциала в туристско-экскурсионной деятельности в Щекинском районе разработан ряд инвестиционных проектов. Одним из них является инвестиционный проект «Усадебный  туристический комплекс «Малое Пирогово». Усадьба Малое Пирогово, имение сестры Л.Н. Толстого, расположено в 58 км от Ясной Поляны. Реконструкция усадебного комплекса позволит оказывать дополнительные услуги в сфере рекреационного и литературного туризма для небольших групп посетителей.  После реконструкции имение будет использоваться как усадебный гостиничный комплекс для творческой элиты – писателей, художников, музыкантов.

9.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

п. Лазарево Bодозабop № 1:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборных сооружениях;

- Изготовление проекта на санитарно-охранную зону;

- Установка приборов учета;

Скважина № 4:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборном сооружении;

- Изготовление проекта и устройство санитарно-охранной зоны скважины;

- Установка приборов учета;

- Восстановление работоспособности артскважины;

- Установка приборов учета;

с. Карамышево Водозабор № 2:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборных сооружениях;

- Изготовление проекта на санитарно-охранную зону;

- Установка приборов учета;

- Бурение скважины для резервного водоснабжения котельной с изготовлением проектно -сметной документации;

д. Лапотково Скважины № 5, 6:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборных сооружениях;

- Изготовление проекта па санитарно-охранную зону;

- Установка приборов учета;

п. Центральный Скважина № 8:

- Тампонирование с изготовлением проектной документации;

Скважина № 7:

- Охранно-пожарная сигнализация на водозаборном сооружении;

- Изготовление проекта и устройство санитарно-охранной зоны скважины;

- Установка приборов учета.

КАНАЛИЗАЦИЯ.

В мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения сточными водами в схеме территориального планирования Щекинского района включены:

- Строительство модульных очистных сооружений в с. Карамышево на 375 м3/час., планируемая стоимость – 15000,0 тыс.руб.;

- Строительство модульных очистных сооружений в п. Лазаревский на 600 м3/час., планируемая стоимость – 29000,0 тыс.руб.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Проектные предложения.

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории сельского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Для улучшения функционирования централизованного теплоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих котельных с заменой выработавшего свой срок оборудования;

- перекладка тепловых сетей, отработавших нормативный срок и не обеспечивающих устойчивого снабжения теплом потребителей;

Применение современного технологического оборудования, бесканальной прокладки труб в фольгированной пенополиуретановой изоляции;

- установка тепловых счетчиков.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

На перспективу предлагаются следующие мероприятия:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4 и 6 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузлы, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введении вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- внедрение системы АСКУЭ.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.

Проектные предложения.

Для сбора твердого бытового мусора должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

Вся территория сельского поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Необходимо разработать мероприятия по переходу к раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и устройство площадок под их установку.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

На решение экологических проблем направлена  муниципальная программа «Экология Щекинского района на 2009-2011 гг.». Кроме этого на территорию района распространяется действие региональной целевой программы «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2012 годы». Защите и охране подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Ежегодно Законом Тульской области в областном бюджете предусматриваются средства на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению и т.д.

Средства направляются на проведение работ, локализацию и ликвидацию источников загрязнения водных объектов, снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, водные объекты, организацию системы безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Инженерная защита от оползней.

Развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры - регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Тип оползня определяет набор противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи).

К мероприятиям направленным на нейтрализацию техногенных факторов относятся:

- создание устойчивого профиля,

- техническая мелиорация склонов,

- устранение источников искусственного обводнения,

- устранение дефектов вертикальной планировки склонов,

- устранение эрозионных и абразионных подсечек,

- виброизоляция сооружений и механизмов,

- ограничение и запрещение взрывов,

Инженерная защита от эрозии.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство:

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения: лесополосы и пруды, в значительной мере снижающих плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

Инженерная защита от просадочности.

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов.

При необходимости строительства на просадочных грунтах методы борьбы с просадочностью лёссовых пород разделяются на:

- устранение просадочных свойств в пределах деформируемой толщи;

- прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами, устройство столбов или лент из закрепленного грунта, или заглубление фундаментов;

- водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия.

Инженерная защита от паводков и надзор за гидротехническими сооружениями.

Ежегодное обследование состояния гидротехнических сооружений, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, приведение в соответствие с нормативными требованиями их конструктивных и водопропускных элементов, позволяют предотвратить аварийные ситуации на водных объектах.

Мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Основными задачами охраны поверхностных вод является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с состоянием очистных сооружений.

Водоохранные зоны

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

На территории поселений водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами.

С учетом ст. 65 Водного Кодекса РФ в водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются:

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных  и организация для них летних лагерей, ванн,

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Таким образом, для охраны поверхностных вод необходимо:

- создать новые комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава (устанавливать их в непосредственной близости к источнику загрязнения);

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

Мероприятия по охране подземных вод.

Важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод. Для эксплуатации подземных вод важно, чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению питьевой воды.

Требует решения проблема обезжелезивания воды.

Охранные мероприятия включают:

- создание узаконенных зон санитарной охраны II и III поясов;

- снижение локальной нагрузки на водоносные горизонты;

- строительство локальных и модернизацию очистных сооружений централизованной канализации;

- тампонаж всех бездействующих скважин;

- разработку технико-экологических схем хозяйственно-питьевого водоснабжения, регулирование объёма используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничение бурения скважин на воду до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- осуществление контроля за состоянием подземных вод.

Мероприятия по охране почв.

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия. Сокращение крайне необходимых агрохимических работ  привело к истощению пашни. Осуществляемое внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия почв, но и для компенсации выноса питательных веществ.

Для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ для улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- совершенствовать систему сбора и переработки ТБО.

Для улучшения общего состояния окружающей среды проектом предлагается:

- осуществлять градостроительный, санитарный контроль производственной и хозяйственной деятельности объектов, оказывающей воздействие на экологию зоны;

- проводить экологическую экспертизу по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- внедрять безопасные производства и технологии, современные системы очистки;

- осуществлять комплексные мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию населения и, особенно молодежи,  своевременно информировать население о состоянии среды обитания и водопотребления;

- разработать комплекс природоохранных мер, необходимых в природоохранных зонах.

- для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

11. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района обусловлены как природными,  так и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами.

Природные пожары.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

В последние годы в связи с массовым сокращением поголовья крупного рогатого скота значительные площади сельскохозяйственных угодий не скашиваются с целью заготовки кормов, множество пастбищ и опушек леса заросли травой. Это многократно увеличило количество пожаров, в том числе  лесных пожаров от загорания травы, причиной которых является неосторожное обращение с огнем или умышленный поджег.

Экстремальные климатические явления.  Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара отмечаются на территории района. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Наводнения.  При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству района, а также вреда жизни и здоровью людей.

При наводнении возможно:

- затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории района, значительно возрастает в связи с всё большим вмешательством человека в природу, усиливающим  техногенную нагрузку на окружающую среду.

В  связи с переработкой берегов при отсутствии берегоукрепительных сооружений ежегодно береговая линия отступает вглубь, поглощая  сельскохозяйственные земли, причиняя ущерб населению и хозяйству.

Оползни могут быть причиной разрушения зданий и инженерных сооружений, а также в отдельных случаях представлять угрозу для жизни людей.

Суффозионные и карстовые процессы.  Карст представлен в форме воронок, ям, подземных пустот. Иногда в карстовых воронках образуются  озера. Возникновение чрезвычайных ситуаций возможно при обрушении кровли карстующихся пород и образовании воронок или других полостей, что представляет собой угрозу для здоровья и жизни населения, а также сохранности их имущества.

На территории МО встречаются пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

Сдвижение пород на территории МО возможно над старыми заброшенными шахтами. Территория МО расположена в зоне распространения Подмосковного угольного бассейна, в пределах которого длительное время велась разработка буроугольных месторождений. При выемке пластов угля мощностью 2-3 м и более, залегающих на глубинах 20-60 м, происходит обрушение пород кровли и связанное с этим сдвижение вышележащей толщи и образование мульд сдвижения. На поверхности земли образуются трещины, разрывы, западины. С этим процессом могут быть связаны катастрофические деформации грунтов. Наиболее вероятно проявление сдвижения пород на территориях вокруг бывших шахт.

Просадки.  Лессовидные породы, склонные к просадкам распространены, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с просадочными грунтами, существует в случае строительства без учёта просадочных свойств грунтов. При этом возможны неравномерные осадки и, как следствие, деформации и даже обрушения зданий и различных инженерных сооружений.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории; подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление часто является причиной снижения несущей способности оснований сооружений и, как следствие, неравномерные осадки и деформации сооружений, что представляет особую опасность для газо - и нефтепроводов.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Оползни

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при его  самовольной   застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Переработка берегов

- отсутствие берегоукрепительных сооружений,

- слабая эффективность их функционирования.

Суффозионные и карстовые процессы

- изменение скорости движения подземного водного потока, обусловленное природными и техногенными факторами;

- переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с резким изменением уровня воды в водохранилищах.

Сдвижение пород

-    существование пустующих отработанных выработок.

Затопления и наводнения

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;

- отсутствие проектно-сметной документации и строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ;

- ежегодное разрушение временных земляных перемычек;

- наличие низководных мостов, провоцирующих появление заторных явлений;

- низкая пропускная способность водопропускных труб под автодорогами, не обеспечивающая пропуск паводковых вод, обусловливающих затопление дорог и изоляцию населённых пунктов.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

Пожаровзрывоопасные объекты.

К  пожаровзрывоопасным объектам относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка  природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях района определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Гидротехнические сооружения (плотины)

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,

- отсутствие деклараций безопасности ГТС;

- недостаточное ежегодное финансирования работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии ГТС водохранилищ.

- неспособность мелких сельскохозяйственных предприятий, на балансе которых находятся  ГТС, содержать их в должном состоянии ввиду или отсутствия эксплуатационной службы, либо недоукомплектованности квалифицированными кадрами.

Пожаровзрывоопасные объекты

- сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт

- Слабый контроль за исправностью автобусов, грузового и легкового автотранспорта;

- человеческий фактор; низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала;

-   несоблюдение техники безопасности и правил дорожного движения.

Лесные пожары

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

12. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТА-ЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В целях реализации «Генерального плана МО Лазаревское» необходимо осуществить правовое обеспечение градостроительных мероприятий проекта, сформировать экономический и организационный механизм градостроительной деятельности. В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки;

- Проект планировки отдельных поселений;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Проект благоустройства территории МО.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Создание муниципального образования с условиями среды комфортной для жизнедеятельности населения и, соответственно, привлекательного для инвестиций – основная задача разработки и реализации генерального плана,

Градостроительная деятельность должна осуществляться в условиях сочетания интересов постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Темпы развития муниципального образования в значительной степени определяются условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также частных инвесторов.

Наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является обязательным условием для частно-государственного партнерства применительно к территориям комплексного освоения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и других государственных и региональных инвестиционных программ.

Комплексный анализ территории, выполненный проектом генерального плана, определил качество и эффективность использования отдельных площадок в черте города, стал базой для формирования участков выгодного вложения инвестиций, привлечения частных средств для их освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно- делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  МАТЕРИАЛОВ.

Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня

1. Конституция Российской Федерации (Основной закон)

2. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ, в редакции от 6 октября 2003 г, №131

3. Закон «О земле»

4. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года №2395-1 (в ред. от 25.10.2006 г. №173-ФЗ)

5. Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г. №13-ФЗ)

7. Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ФЗ, в редакции от 31.12.2005 г. №199

8. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)

9. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 26.06.2007 г. №118-ФЗ)

10. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года № 109-ФЗ (в ред. от16.10.2006 г. №160-ФЗ)

11. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ

12. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ (в ред. от 23.03.2007 г. №37-ФЗ)

13. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ  (в ред. от 18.12.2006 г. №232-ФЗ)

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ

15. Земельный Кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 28.02.2007 №21-ФЗ)

16. Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ

17. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 167-ФЗ (в ред. от 03.06.06г.№ 74-ФЗ)

18. Воздушный кодекс Российской Федерации

19. Устав (Основной закон) Тульской области от 12.10.2001 года «265-ЗТО.

20. Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

21. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №787 –ЗТО «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007 –2011 годы»

22. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №788-ЗТО «Об областной целевой программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2007-2010 годы»

23. Закон Тульской области «О музеях и музейных ценностях Тульской области» от 11.03.1999 года №121-ЗТО»

24. Закон Тульской области об областной целевой программе «Культура Тульской области (2007-2010 годы) от 03.05.2007 г. №831-ЗТО.

25. Закон Тульской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ в Тульской области от 28.02. 2007 года , №795- ЗТО

26. Постановление Правительства РФ от 03.04.08 г. №234 «Об обеспечении жилищного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности

27. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

Градостроительные документы

1. Генеральные планы территорий сельскохозяйственных предприятий, располагавшихся в границах современного МО Лазаревское, 1985-1993 г.г.

2. СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

4. СНиП №1063-р 2001 «Социальные нормативы и нормы»

5. СНиП 11-02-96 1997 «Инженерные изыскания для строительства»

6. СанПиН 2.2.1/21.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

8. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения»

9. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

10.СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

11. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

12. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Стратегические и программные документы федерального и регионального уровня

1. Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года.

2. Тульская область. Инвестиционный потенциал.

3. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

4. Федеральная целевая программа «Жилище» (на 2002 – 2010 годы).

5. «Программа социально-экономического развития Тульской области до 2010 года».

6.«Программа обеспечения населения Тульской области питьевой водой на 2000-2010 годы.

7.Федеральная целевая программа «Культура России (2001-2005 годы).

8. Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Тульской области».

9. Текстовые и графические материалы по описанию границ муниципальных образований МО Щекинский район, 2007 год.

10. Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Щекинского района Тульской области».

# Материалы администрации МО Щекинский район

1. Ответы на опросные листы ГУП ТО «АПБ ГК и З» для разработки «Схемы территориального планирования МО Щекинский район».

2. Муниципальная целевая программа «Жилищное строительство на территории муниципального образования Щекинский район».

3. Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования Щекинский район на 2007-2011 гг.».

4. Муниципальная программа «Здоровье».

5. Социально-экономическое положение Щекинского района за 2008 год.

6. Программа социально-экономического развития МО Щекинский район до 20012 года.

Аналитические материалы

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Тульской области в 2006 году», 2007 год.

2.Тульский экологический бюллетень, выпуск  за 2007 год.

3. Администрация Тульской области. Красная книга «Особо охраняемые природные территории Тульской области», «Гриф» 2007 год.

4.Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. ГУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные об опасных явлениях (ОЯ) по станциям Тульской области.

Методическая и научная литература

1. «Градорегулирование и строительная регламентация» пособие ЦНИИП градостроительства. Вильнер М. Я.

2. Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва 1986 г.

3. Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районной планировке, Москва, Стройиздат, 1982 г.

4. «Города России». Научно-информационный справочник, Министерство экономики РФ, т. 1, т. 2, Москва, 1989.

Статистика

1. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области.  Основные социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Тульской области. Статистический сборник, 2008 год.

3. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области. Доклад «Тульская область в XXI веке».

Книжные и журнальные издания

1. Журнал «Управление развитием территории» за 2008 год, №1-5.

# Картографические материалы

- Атлас Тульской области

- Тульская область, Общегеографическая карта, М 1:200000

- Топографическая карта Тульской области, М 1:100 000.

- Цифровая карта Щекинского района, М 1:10 000.

## Материалы официального сайта администрации МО Щекинский район.

www.schekino.ru

15. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Выявленные объекты археологического наследия на территории МО Лазаревское.

ЗМЕЕВО. СЕЛИЩЕ, 11-13, 14-17 вв. 0,5 км к СВ от с., мыс противоположного от него прав. берега р. Упа (прав. приток р. Ока) при устье небольшого оврага. Разм. ок. 150х40 м, выс. над рекой 12-14 м. Терр. памятника распахивается. Культ. слой достигает мощн. 0,4-0,7 м, в верх. части нарушен распашкой. Керамика гончарная древнерусск. и позднесредн.

Паспорт.

МЯСОЕДОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. 1,8 км к ЮВ от юго-вост. окраины д., южн. берег оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Разм. ок. 160х40 м, выс. над дном оврага 5-6 м. Терр. памятника распахивается. Керамика гончарная позднесредн., в т.ч. белоглиняная и чернолощеная 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 17.

667 (166). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, 16-17 вв. 100 м к В от центр. части д., сев.-зап. берег небольшого оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 230 м и обращенная в юго-вост. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 13.

668 (167). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, 16-17 вв. 0,2 км к В от южн. части д., между устьем руч. и верховьями оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), на опушке леса и в лесу. Зигзагообразная линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,0 м, протянувшаяся с ЗСЗ на ВЮВ на 1,3 км и обращенная в юго-зап. направлении. В разных частях соор. зафиксированы основания четырех башен. В средн. части на протяжении 500 м линия двойная, причем во втором вале также зафиксированы основания двух башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 13,14.

669 (168). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. 1,5 км к ЮВ от д., между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,3 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,2 м, протянувшаяся с ССЗ на ЮЮВ на 137 м и обращенная в юго-вост. направлении. На вост. кон. соор. имеется разрыв шириной 15 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411.Л. 15.

670 (169). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, 16-17 вв. 1,8 км к ЮВ от д., юго-вост. берег оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 240 м и обращенная в юго-вост. направлении. В 60 м от сев. кон. соор. имеется разрыв шириной 8 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 16.

671 (170). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, 16-17 вв. 100 м к В от сев. окраины д., между двумя оврагами на водоразделе рр. Деготна и Свинна (лев. притоки р. Упа, прав. притока р. Ока), опушка Засечного леса (лес Тульские засеки). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 630 м и обращенная в юго-зап. направлении. В 130 м от сев.-зап. кон. соор. и в 110 м от его юго-вост. кон. зафиксированы основания башен, в 200 м от вост. кон. - разрыв шириной 10 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 11,12.

672 (171). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, 16-17 вв. 0,3 км к СВ от центр. части д., между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), в Засечном лесу (лес Тульские засеки). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,2 м, протянувшаяся с З на В на 230 м и обращенная в южн. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 12.

673 (172). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, 16-17 вв. 0,7 км к В от д., между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), в лесу, 0,2 км к СВ от оборонит. соор. 2 (см. N 668 ). Зигзагообразная линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 850 м и обращенная в юго-зап. направлении. В 55 м от сев.-зап. кон. соор. и в 25 от его юго-вост. кон. зафиксированы основания башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 12,13.

674 (173). МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, 16-17 вв. 2,2 км к ЮВ от д., между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), на опушке леса. Немного изогнутая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с ССЗ на ЮЮВ на 750 м и обращенная в юго-зап. направлении. В южн. пол. линии зафиксированы основания трех башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 16,17.

675 (213). НИКОЛАЕВКА. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы, 11-13 вв. 0,4 км к ЗСЗ от д., мыс прав. берега р. Солова (лев. приток р.Упа, прав. притока р. Ока), к З от устья оврага и лесополосы. Разм. ок. 140х50 м, выс. над рекой 9-13 м. Терр. памятника распахивается. Керамика лепная, с примесями шамота в глин. тесте, с орнаментацией из оттисков зубчатого штампа и отпечатков шнура, отнесенная к эпохе бронзы, и гончарная древнерусск.

Арх. ИА: N 13999. Л. 15,16.

676 (214). НИКОЛАЕВКА. ПОСЕЛЕНИЕ 2, эпоха бронзы, 11-13 вв. 1,1 км к ЗЮЗ от д., склон прав. берега р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р.Ока). Разм. ок. 265х75 м, выс. над рекой 9-13 м. Терр. памятника распахивается. Керамика лепная, с примесями песка и шамота в глин. тесте, без орнамента, предположительно отнесенная к эпохе бронзы, и гончарная древнерусск. с волнистым орнаментом. Найден также жел. нож древнерусск. времени.

Арх. ИА: N 13999. Л. 16,17.

692 (232). ПИРОГОВО 1-е. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Юго-зап. окраина правобережной части с., мысовидный выступ прав. берега р. Упа (прав. приток р. Ока), у моста. Разм. ок. 220х140 м, выс. над рекой 4-14 м. Терр. памятника распахивается под огороды, частично занята строениями. Культ. слой достигает мощн. 0,5 м, в верх. части нарушен распашкой. Керамика гончарная позднесредн., в т.ч. белоглиняная и чернолощеная 16-17 вв.

Паспорт.

693 (227). ПРИВОЛЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ, эпоха бронзы, 11-13 вв. Терр. д., первая надпойменная терраса лев. берега р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), рядом с разрушенной ц. Выявлены два участка разрушенного распашкой и строит. работами культ. слоя разм. 185х70 и 120х70 м, располагающихся на расстоянии ок. 70 м друг от друга на выс. 2-6 м над рекой. Керамика лепная, с примесями песка и шамота в глин. тесте, без орнамента, предположительно отнсенная к эпохе бронзы, и гончарная древнерусск. с линейным и волнистым орнаментом. Найден также обломок кам. сверленого топора.

Арх. ИА: N 13999. Л. 6,7.

694 (228). ПРИВОЛЬЕ. СЕЛИЩЕ 1, 11-13, 14-17 вв. Юго-вост. часть д., мысовидный выступ лев. берега р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), 0,6 км к ЮЗ от ж.-д. моста. Разм. ок. 140х40-80 м, выс. над рекой 5-11 м. Терр. памятника распахивается под огороды. Керамика гончарная древнерусск. с линейным и волнистым орнаментом, а также позднесредн., в т.ч. белоглиняная и красноглиняная с ангобом.

Арх. ИА: N 13999. Л. 5,6.

695 (226). ПРИВОЛЬЕ. СЕЛИЩЕ 2, 11-13 вв. 0,6 км к СЗ от сев.-зап. окраины д., первая надпойменная терраса лев. берега р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Разм. ок. 150х90 м, выс. над рекой 4-6 м. Терр. памятника распахивается. Керамика гончарная древнерусск. с волнистым орнаментом, датированная 12-13 вв.

Арх. ИА: N 13999. Л. 7,8.

716 (224). СОЛОВА. ПОСЕЛЕНИЕ, неолит, эпоха бронзы, 11-13 вв. Близ д., между ее вост. окраиной и насосной станцией, прав. берег р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), превращенной здесь в небольшое вдхр. Разм. ок. 750х150 м, выс. над совр. уровнем воды в вдхр. 0,5-8,0 м. Культ. слой нарушен распашкой и строит. работами. Найдены кремневые резец, нож на пластине, наконечник стрелы с двухсторонней обработкой, концевой скребок, вкладыш, обломки лепных сосудов с орнаментацией из нарезок, образующих узор в виде елочки, а также из вдавлений подтреугольной формы, отесенных к кон. неолита и эпохе бронзы, гончарных древнерусск. с линейным, волнистым, зубчатым и накольчатым орнаментом, жел. ножи, гвоздь, керам. пряслица из стенок сосудов, рыболовные грузила.

Арх. ИА: N 13999. Л. 8-11.

717 (225). СОЛОВА. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., 11-13 вв. Южн. часть д., прав. берег р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), 0,25 км к З от моста на шоссе М-2, 50 м к В от плотины. Большая часть памятника разрушена при сооружении вдхр. Культ. слой нарушен старой распашкой и строит. работами. Керамика лепная слабопрофилированная, украшенная пальцевыми вдавлениями по венчику, датированная 2-й пол. 1-го тыс. до н.э., гончарная древнерусск. с волнистым орнаментом.

Арх. ИА: N 13999. Л. 11,12.

718 (223). СОЛОВА. СЕЛИЩЕ 2, 11-13, 14-17 вв. Сев.-зап. часть д., 0,35 км к ЮВ от шоссе М-2, прав. берег р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), у изгиба ее русла. Разм. ок. 130х40 м, выс. над рекой 16-20 м. Терр. памятника распахивается под огороды, частично занята строениями. Керамика гончарная белоглиняная с волнистым орнаментом, датированная 12-14 вв.

Арх. ИА: N 13999. Л. 12,13.

720. в Государственном списке памятников истории культуры Тульской области

721 (218). СТ. КРАПИВЕНКА. ГОРОДИЩЕ 2 (Б. КРУЖАЛО), 10(?),11-13, 14-17 вв. 0,2 км к В от д., мыс прав. берега р. Крапивенка, лев. притока р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), у моста. Исследовалось в 1938 г. сотрудниками Тульского музея, в 1996 г. - А.В. Шековым. По данным 1938 г., площадка имела подпрямоугольную в плане форму, разм. ок. 110х90 м. Вал едва прослеживался. К настоящему времени сохранились только сев. часть площадки и следы рва, засыпанного песком. Культ. слой содержал фрагменты керамики, датированной 13-17 вв., жел. наконечники стрел, подковы, пробои, ключи, скобы, гвозди, удила, серпы, чугунные ядра, слитки железа и цветного металла, монеты 1535-1600 гг. Однако ряд находок (жел. весовая гирька с медн. обтяжкой, жел. черешковый ланцетовидный наконечник стрелы и др.) свидетельствует о существовании здесь поселения уже в 10-11 вв. В сев.-вост. части площадки исследованы остатки построек 16-17 вв. и частокола.Судя по письменным и картографическим источникам, здесь располагался г. Крапивна, в 14 в. входивший в состав Новосильского кн-ва, а в 16-17 вв. бывший центром Соловского (позднее - Крапивенского) у. Колл. в ТОКМ.

Рыбаков Б.А. 1974. Рис. 13; Шеков А.В. 1996. С. 150; 1997. С. 191; Арх. ИА: Отчет К.Н. Фомина за 1995 г. Л. 15,16; Отчет А.В. Шекова за 1996 г. Л. 64-81.

722 (221). СТ. КРАПИВЕНКА. СЕЛИЩЕ, 11-13, 14-17 вв. 0,2 км к В от д., прав. берег р. Крапивенка, лев. притока р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), за валом городища 2 (см. N 721 ). Разм. ок. 700х60 м, выс. над рекой 26-43 м. Терр. памятника распахивается. На пашне найдены обломки гончарной керамики, датированной 12-17 вв. Может интерпретироваться как остатки посада г. Крапивна, центра Соловского (позднее - Крапивенского) у., детинец или острог к-рого располагался на месте городища 2.

Арх. ИИМК: Ф.35. Оп.1. 1938. N 33; Арх. ИА: Отчет К.Н. Фомина за 1995 г. Л. 16; Отчет А.В. Шекова за 1996 г. Л. 81,82.

723 (220). СТ. КРАПИВЕНКА. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК, 14-17 вв. 0,4 км к В от д., прав. берег р. Крапивенка, лев. притока р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), у верховьев оврага, ок. 0,15 км к СВ от городища 2 ( см. N 721). Разм. ок.50х25 м, выс. над рекой 37-40 м. Терр. памятника распахивается. На пашне найдены фрагменты человеческих костей, нательный крестик, датированный 16-17 вв.

Арх. ИА: Отчет А.В. Шекова за 1996 г. Л. 64.

731 (217). СУКРОМЕНКА. СЕЛИЩЕ 1, 11-13, 14-17 вв. 50 м к В от сев.-вост. окраины д., мысовидный выступ лев. берега р. Крапивенка, лев. притока р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Разм. ок. 180х100 м, выс. над рекой 3-7 м. Терр. памятника распахивается. Керамика гончарная белоглиняная с волнистым орнаментом, датированная 13-14 вв.

Арх. ИА: N 13999. Л. 14.

732 (216). СУКРОМЕНКА. СЕЛИЩЕ 2, 11-13, 14-17 вв. 1 км к ЗСЗ от сев. окраины д., дюнообразное всхолмление в пойме лев. берега р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), к Ю от водоотводной канавы. Разм. всхолмления ок. 370х100 м, выс. над рекой 3-5 м. Культ. слой нарушен пахотой и эрозионными процессами. Керамика гончарная, с линейным и волнистым орнаментом, датированная 12-14 вв.

Арх. ИА: N 13999. Л. 14,15.

733 (215). СУКРОМЕНКА. СЕЛИЩЕ 3, 11-13, 14-17 вв. 2,3 км к СЗ от сев. окраины д., надпойменная терраса лев. берега р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), 100 м к Ю от устья водоотводного кан. Разм. ок. 250х150 м, выс. над рекой 8-19 м. Терр. памятника распахивается, культ. слой практически разрушен. Керамика гончарная с линейным и волнистым орнаментом, датированная 12-14 вв.

Арх. ИА: N 13999. Л. 18,19.

740 (222). ТУРЫ. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв. 0,5 км к В от центр. части д., прав. берег руч., прав. притока р. Солова (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), напротив места схождения двух отрогов оврага, по дну к-рых протекают руч. Разм. ок. 140х70 м, выс. над руч. 10-15 м. Терр. памятника распахивается. Керамика гончарная древнерусск. с линейным и волнистым орнаментом.

745 (234). ЦАРЕВО. СЕЛИЩЕ 1, 11-13, 14-17 вв. 0,25 км к ЮВ от южн. окраины с., к З от кладбища, прав. берег р. Упа (прав. приток р. Ока). Разм. ок. 150х80 м, выс. над рекой 6-17 м. Культ. слой имеет толщину 0,2-0,4 м. Керамика гончарная древнерусск. и позднесредн.

Паспорт.

746 (233). ЦАРЕВО. СЕЛИЩЕ 2, 14-17 вв. Сев. часть с., 0,2 км к СВ от здания школы, мысовидный выступ лев. берега р. Упа (прав. приток р. Ока). Разм. ок. 140х70 м, выс. над рекой 13-18 м. Культ. слой имеет мощн. 0,2-0,7 м. Керамика гончарная позднесредн., в т.ч. чернолощеная 16-17 вв.

Паспорт.