| Тульская область |
| --- |
| муниципальное образование Лазаревское Щекинского района |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 18 апреля 2014 года | № 04-148 |

О внесении изменений в Постановление

администрации МО Лазаревское от 23.12.2013г. № 12-499

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Лазаревское Щекинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  Уставом муниципального образования Лазаревское ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Лазаревское Щекинского района от 23.12.2013г. № 12-499 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Лазаревское Щекинского района» изменения:

Приложение 1 и Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор жизнеобеспечения населенных пунктов, ГО и ЧС.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации

МО Лазаревское Щекинского района                             Г.И. Федотова

Приложение 1

к постановлению

администрации МО Лазаревское

Щекинского района

от 18.04.2014 № 04-148

Схема водоснабжения муниципального образования 
Лазаревское Щекинского района Тульской области                     на 2013-2023гг.

Тула 2013г.

Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

# Реферат (22 cтр., 2 табл.)

функциональная структура Систем водоснабжения, источники воды, водопроводные сети  и сооружения на них, зоны действия источников водоснабжения, нагрузки потребителей в зонах действия водоснабжения, балансы мощности и  нагрузки в зонах действия источников, балансы воды,  надежность водоснабжения, технико-экономические показатели водоснабжающих организаций, тарифы на воду, технические и технологические проблемы в существующих системах  водоснабжения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного водоснабжения МО  Лазаревское.

Цель работы на данном этапе – анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения; проведена оценка фактического состояния систем водоснабжения; составлены балансы мощности и присоединенной к водопроводной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоснабжения муниципального образования.

В результате работы:

- определено, что некоторые источники водоснабжения требуют реконструкции;

- выявлен ряд проблем в ресурсном обеспечении водоснабжения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

- "схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- "электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения" - информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

- сетевые объекты водоснабжения – сооружения и оборудование на водопроводных сетях обеспечивающие транспорт воды от источника до потребителей воды;

- расчетный элемент территориального деления – территория муниципального образования принятая для разработки схемы водоснабжения на весь срок реализации схемы водоснабжения.

# Содержание

Реферат (22 cтр., 2 табл.)	3

Содержание	5

Введение	7

Раздел 1. "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  МО  Лазаревское"	8

1.1.	Система и структура водоснабжения МО  Лазаревское;	8

1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское.	12

1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО  Лазаревское.	12

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское.	13

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО  Лазаревское.	13

Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды  МО  Лазаревское"	14

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения  МО  Лазаревское"	16

4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО  Лазаревское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Лазаревское.	16

4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО  Лазаревское.	16

4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Лазаревское.	16

Раздел 5."Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское"	18

5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО  Лазаревское.	18

Раздел 6. "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское"	19

Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО   Лазаревское"	20

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения  МО   Лазаревское  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	22

# Введение

Схема водоснабжения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования  Лазаревское

На первом этапе разработки Схемы водоснабжения МО  Лазаревское проводился анализ существующего положения в сфере производства, транспорта и потребления воды с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоснабжения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоснабжения принято существующее состояние на 31.12. 2012

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО  Лазаревское.

# Раздел 1. "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  МО  Лазаревское"

## Система и структура водоснабжения МО  Лазаревское;

МО Лазаревское входит в состав Щекинского муниципального района. Общая  численность прописанного населения  – 8173 человек. Общая  численность населения, проживающего в летний период - 641 человек. Площадь  - 409,16 тыс.кв.км.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, постоянного проживания, чел. | в том числе по степени благоустройства * | Численность населения временно проживающего в летний период на территории населенного пункта, чел. | Численность населения не обеспеченного централизованным водоснабжением, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лазарево | 2362 | - | - | - | - | 125 | 2362 |
| с. Карамышево | 1731 | - | - | - | - | 120 | 1731 |
| Цент ральный | 95 | - | - | - | - | 4 | 95 |
| с. Лапотково | 272 | - | - | - | - | 40 | 272 |

МО  Лазаревское  расположен в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный, подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето. Почву в окрестностях самого составляет деградированный чернозем.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО  Лазаревское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют   20 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 20 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды -  напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.

На участке недр имеется семь эксплуатационных скважин, введенных в эксплуатацию с 1955 по 1973 г, из которых действующих - пять, еще одна - резервная.

Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Водоснабжение, входящих в состав МО Лазаревское микрорайонов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

Общее количество жилых домов - ______,

- частных жилых домов - 303,

Общее количество общественных зданий - 8,

в том числе:

- объектов здравоохранения - 2,

- объектов образования - 2,

- объектов культуры - 2,

- административные здания 2.

Общее количество коммерческих потребителей:

- сельскохозяйственного назначения - -,

- производственной сферы - -,

- сферы обслуживания 10.

Источники водоснабжения.

ВОДОЗАБОР № 1:

Скважина № 1 -  оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,5 м и высотой 2,0 м, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 -  оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1 располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,6 м и высотой 2,0 м в земле, 3,0 м. над землей, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой. Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м. Из РВЧ насосами второго подъема, марка К – 80-50-200 (2шт.) и ВК (1 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть, производительность скважины № 1 – 300 куб.м./сут. и скважины № 2 – 260 куб.м./сут.

Вокруг скважин 1 и 2 организована санитарная зона строгого режима (1пояс) размером 120-60 метров, с ограждением по периметру.

Скважина № 3 является законсервированной.

Водозабор № 2:

Скважина № 4 расположена в юго-восточной части поселка, оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100, производительность скважины – 247 куб.м./сут., устье и оголовок скважины № 4 располагаются в заглубленном кирпичном колодце, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой, имеется водонапорная башня, ёмкостью 25 куб.м., водоснабжение через ВНБ является резервным, основное водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водонапорной сети.

Ограждение скважины по периметру отсутствует.

Водозабор № 3 расположена в с. Лапотково, производительность водозабора: 180 куб.м/сутки.

Количество скважин: две, в т.ч. 1 – рабочая № 5, 1 – резервная № 9, располагаются в поле, в Западном направлении от автодороги Москва-Симферополь.

Оснащенность водозабора № 2: погружными насосами ЭВЦ 6-16-100, имеется водонапорная башня, ёмкостью 25 куб.м., водоснабжение через ВНБ является резервным, основное водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водопроводной сети. Устье и оголовок скважин № 5 и № 9 расположены в железобетонном колодце, диаметром 1,5 метра и высотой 2,0 метра, оголовки скважины загерметизированы с помощью металлической чугунной плиты с резиновой прокладкой.

Вокруг скважин № 5 и № 9 организована зона строгого режима (1 пояс), имеется ограждение по периметру 60Х30 метров.

Водозабор № 4 расположена в с. Центральный, производительность водозабора: 170 куб.м./сутки.

Количество скважин: две, в т.ч. 1 рабочая № 6, 1 законсервированная № 8.

Скважина № 6 расположена в поле, является рабочей, оснащена погружным насосом ЭВЦ 6-16-100; устье и оголовок скважины № 6 расположены в заглубленном железобетонном колодце, диаметром 1,7 метра и высотой 2,0 метра, оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической стальной  пластины с резиновой прокладкой, Ограждение скважины по периметру отсутствует.

Водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водонапорной сети.

Водозабор № 5

Расположен в с. Карамышево, производительность водозабора 362 куб.м/сутки.

Количество скважин: 1 – скважина № 7 – рабочая.

Скважина № 7 располагается на окраине поселка в районе жилого дома № 14 по ул. Школьная, оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100; имеет резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м., из РВЧ вода насосами второго подъема, марка К 45/30 (1шт.) и К 45/55 (2 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть; устье и оголовок скважины расположены в заглубленном железобетонном колодце, диаметром 1,2 метра и высотой 2,5 метра, оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической  пластины с резиновой прокладкой. Вокруг водозабора организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), имеется ограждение по периметру 30х60м.

Характеристика ВЗУ

ВЗУ имеет рабочие резервные скважины, в каждой скважине установлены насосы ЭЦВ с последующей подачей необходимого расхода в насосную станцию 2го подъема.

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению  МО Лазаревское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В  связи с высоким содержанием железа возникает необходимость  строительства  станций обезжелезивания.

## 1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия  составляет 13,5 км.  Строительство водопроводных сетей  было начато в 40-х  годах, больше половины сетей  проложено в 60-80г, т.е. эксплуатируются уже  25-40 лет. Сети имеют средний   износ более 90% ,что сказывается на их высокой аварийности.

## 1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО  Лазаревское.

На основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципалитета (опросный лист, техническая документация, рабочие и исполнительные чертежи, актов приемки, испытаний, паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, журналов ремонта,  другой документации, отражающей влияние на проведение обследования, особенностей функционального назначения и эксплуатации инженерных сетей было проведено обследование.

В рамках обследования были проведены следующие мероприятия:

- изучение имеющейся технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации;

- визуальное ознакомление с объектом обследования;

- выборочное  натурное обследование – измерение линейных размеров, диаметров, сечений, выявление деформаций, дефектов и повреждений, сбор данных по нагрузкам и/или расходам;

- установление необходимости проведения инструментальных измерений и их объемов, определение их мест;

- выявление степени и причин физического износа инженерных коммуникаций на основании анализа результатов обследования, предъявленных заказчиком сведений по условиям эксплуатации,

- поверочных расчетов;

- разработку и подборку схем, эскизов и фотографий поврежденных участков;

- составление заключения (технического отчета) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследуемых инженерных сетей, рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности.

Рабочей группой специалистов было проведено техническое обследование централизованной системы водоснабжения МО  Лазаревское.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

## 2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО  Лазаревское.

Развитие МО  Лазаревское зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

# Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды  МО  Лазаревское"

Средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 1,854 м3/чел в месяц согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45;

Таблица баланса водоснабжения

| Водоснабжение | Максимальный Суточный (м3/сут) | Максимальный Часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз.питьевые нужды | 1634,6 | 68,1 | 18,9 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей в СП8.13130.2009 исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

В планировочных районах принимается по одному одновременному пожару, с расходом 10 л/сек в жилой застройке. Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 36 м3 в каждом поселке МО   Лазаревское

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети и не должно превышать 150 м.

# Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения  МО  Лазаревское"

## 4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО  Лазаревское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Лазаревское.

- Строительство станции обезжелезивания.

- Обеспечение потребности в водных ресурсах.

## 4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО  Лазаревское.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО  Лазаревское отсутствуют.

## 4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Лазаревское.

Схема водоснабжения

МО Лазаревское питается от водозаборной скважины.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах  .

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях  застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

# Раздел 5."Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское"

## 5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО  Лазаревское.

Зоны санитарной охраны

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП32.13330.2012 границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СП32.13330.2012.

ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (современное состояние)» и «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (планируемый срок)».

5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) МО  Лазаревское.

Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.

# Раздел 6. "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО  Лазаревское"

# Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО   Лазаревское"

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- Показатели качества горячей и питьевой воды;

Обеспечение качества питьевой воды должно проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.

Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей.  Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей, таких как "Grundfos" и "Wilo".

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.

- Показатели качества обслуживания абонентов;

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение (в процентном соотношении от численности населения) обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

4. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

-население

-промышленные объекты

-объекты социально-культурного и бытового назначения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

# Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения  МО   Лазаревское  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

По данным Администрации МО Лазаревское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

Приложение 1

к постановлению

администрации МО Лазаревское

Щекинского района

от 18.04.2014 № 04-148

Схема водоотведения муниципального образования 
п. Лазарево Щёкинского района Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

Список исполнителей

Научный руководитель                                  Орлов В.А.

Доктор технических наук,

Профессор

Ответственный

Исполнитель, к.г.н.                                         Суменков В.В.

Главный инженер                                            Постников С.А.

Проекта

Ведущий инженер                                           Потанин С.Е.

Специалист                                                      Паньшина К.С.

Специалист                                                      Михайленко А.А.

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения поселка Лазарево | 8 |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления | 8 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод | 9 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 10 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 12 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 12 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 13 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 14 |
| 1.1.8. | - Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения | 15 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 14 |
| 1.1.10. | - Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении поселений, городских округов Тульской области | 14 |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением 14видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 14 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 14 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 15 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 15 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 15 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 15 |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 16 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) | 16 |
| 1.3.2. | - Количество пропущеных сточных вод (с выделением групп) | 16 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам. | 17 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 17 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 17 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 17 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 18 |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 18 |
| 1.4.1. | - По данным предприятий, организующих водоотведение в границах поселений, городских округов принять: * планы вывода из эксплуатации действующих объектов; * планы технического перевооружения действующих объектов; | 19 |
| 1.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 19 |
| 1.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 20 |
| 1.4.4. | - Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 21 |
| 1.4.5. | Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 21 |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 22 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 22 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 22 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 22 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 23 |
| 1.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 24 |
| 1.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 24 |
| 1.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям | 24 |
| 2.1. | Глава II Обосновывающие материалы к схеме водоотведения | 24 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 28 |
| 2.1.2. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности | 28 |
| 2.1.3. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения | 28 |

Глава I
Раздел I
Существующее положение в сфере водоотведения р.п.Чернь

1.1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.
 Эксплуатация систем водопроводно-канализационного хозяйства возложена на ОАО «Лазаревское ПЖКХ», которая обслуживает весь п. Лазарево. Собственником элементов системы является Муниципальное образование «Щёкинского района». Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения предприятие имеет  автопарк специализированных машин. Система водоотведения сточных вод п. Лазарево имеет следующую структуру:

Абоненты	Канализация	          КНС                Очистные сооружения

р. Чернь

В ОАО «Лазаревское ПЖКХ» применяется стандартная функциональная организационная структура:

1.1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод поселений, городских округов Тульской области.

ООО  "ПХ  "Лазаревское"  является   организацией,   принимающей   и

перерабатывающей сточные воды от ОАО "Лазаревское ПЖКХ",  которое, в

свою очередь,  передает сточные  воды,  принятые  от  населения  МО

Лазаревское.

Охват населения системой канализации, %

В том числе:

- капитальная застройка 100

- индивидуальная застройка 30

Протяженность канализационных сетей, 	17,5км

В том числе главных коллекторов 12,0

Напорная – 7,5 км

Самотечная – 10,5 км

Состав очистных сооружений:

Количество сточных вод, в том числе - фекальных	706 м3

Местонахождение магистральных  коллекторов - П. Лазарево, с. Карамышево, п. Центральный

Канализационные станции перекачки: КНС №240, п. Лазарево, ул. Советская, 14.  200 м3/час.

КНС №241, п. Лазарево, ул. Тульская.        200 м3/час.

КНС б/н, п. Лазарево, ул. Садовая, 14.     45 м3/час.

1.1.3.	Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

Очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии.

Очистка сточных вод отсутствует. Аэротенки находятся в нерабочем состоянии. Иловые карты забиты, отстойники забиты. Биологическая очистка не производится.

Проектная мощность сооружений составляет 750 м3/сутки. Потребление электроэнергии при этом на составляет: 1443,4 тыс. кВт/год.

1.1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

-Технологическая зона водоотведения

1.1.5.	Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

Аэротэнки практически не функционируют, работа очистных сооружений в целом неудовлетворительная, иловые карты забиты, отстойники забиты, система утилизации осадка сточных вод не работает

1.1.6. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Сети построены в 1976 году, износ амортизации составляет 90%.

1.1.7.Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Качество очистки стоков не отвечает требованиям САнПИН

1.1.8.	Описание территорий поселений, городских округов Тульской области, неохваченных централизованной системой водоотведения

- Зоны, неохваченные системой централизованного

водоотведения

1.1.9.    Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 70х годах, т.е. эксплуатируются уже более 40 лет. В среднем сети имеют износ более 90%. Для дальнейшего развития сети водоотведения п. Лазарево необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и полная замена участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1.	 Балансы производительности сооружений системы водоотведения

| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м/год | 159,6 |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м/год | Нет данных |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м/год | Нет данных |

Очистка производится неудовлетворительная.

1.2.2.	 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Собирание сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, не осуществляется.

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Учет таких данных не ведется

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает неудовлетворительно, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих, а также реконструкция канализационных насосных станций.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Дефицит производственных мощностей составляет более чем 250%. Из этого следует что необходима полная реконструкция сетей водоотведения всего города, а также строительство новых очистных сооружений с современной системой очистки сточных вод.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	 Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

| Фактическая очистка сточных вод | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 246850 | 250 000 | 280000 | 300000 |
| Среднесуточный | 673,558 | 694,44 | 777,778 | 833,333 |
| Максимальный | 772,27 | 833,33 | 933,33 | 1000 |

В настоящее время очистка стоков практически не производится.

1.3.2 Количество пропущеных сточных вод (с выделением групп)

1.3.3 Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

Требуемая мощность очистных сооружений составляет:1200 м3/сутки

1.3.4.Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок.

Требуемая мощность септика в п.Липицы с перспективой на 2023 год составляет  75м3/сутки.

1.3.5.	Карта элементов деления территории

-Технологическая зона водоотведения

1.3.6.	Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами являются населенные пункты, канализование которых будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенных пунктов.

3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

-Технологическая зона водоотведения

- Зоны, неохваченные системой централизованного

водоотведения

3.8. Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод.

Действующие тарифы на электрическую энергию

| Наименование объекта | Вид тарифа | Уровень напряжения | Ценовая категория | Цена (средняя) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения | Одноставочный | НН | первая | 11,52 |

Объёмы потребления электрической энергии  ОАО "Лазаревское ПЖКХ" за

2013 гг.

Данные за 2013 г.

| Расход электроэнергии на весь объём производственных ресурсов | 181,5 | Тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- |

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

4.1.	 По данным предприятий, организующих водоотведение в границах поселений, городских округов принять:

-планы вывода из эксплуатации действующих объектов;

-планы технического перевооружения действующих объектов;

- Установка приборов учета.

- Установка приборов технологического учёта расходов воды при ее производстве, транспортировке и реализации потребителям.

- Проведение ремонта насосного и технологического оборудования.

-  Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений

- Замена канализационного трубопровода.

- Строительство новых канализационных сетей, подключение их на баланс к очистным сооружениям.

4.2.	 План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо провести сеть канализации в остальных районах, либо организовать регулярную чистку выгребных ям, и  обеспечить регулярный вывоз сточных вод.

4.3.	 План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние комплекса очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселка требуется:

- вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

-   вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

4.4.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. | 2000т.р. |
| 2 | Реконструкция очистных сооруженний | 6000т.р. | 6000т.р. | 6000т.р. | 6000т.р. | 8000т.р. |

4.5.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Таких возможностей нет, из-за практически 100%-ом износе всей системы водоотведения.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов подлежащих  реконструкции, а также необходимых для строительства.

| п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Магистральные трубы |
| 2 | Коллекторы |
| 3 | Очистные сооружения |
| 4 | КНС |
| 5 | Насосы |

5.2.	 План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

| п/п | Наименование работ | Стоимость,тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| 1 | Установка расходомеров | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Установка расходомеров на канализационных насосных станциях | 1500 |  |  |  |

5.3.	 План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

5.4.	 План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

Стальные канализационные трубопроводы отсутствуют, имеются чугунные трубы, в силу их изношенности необходима замена канализационной сети.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние комплекса очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселка требуется:

- вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

-   вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации Муниципального образования  Лазаревское не выявлено.

Раздел IX.

Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения:

2.9.1.	 Предложения по определению ГРО

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоотведением предлагается оставить ОАО «Лазаревское ПЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

2.9.2.	 Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения поселка Лазарево.

Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации работают, в основном, с перегрузкой. Как правило, сточные воды, прошедшие очистку, не соответствуют  установленным нормам ПДС и ПДК и отнесены к категории  недостаточно очищенных. Большая их часть оказывает негативное влияние на качество воды водоемов.

В сельской местности положение усугубляется проблемой использования и хранения  навозосодержащих стоков. Необходимо внедрить современные технологии их хранения и использования.

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения

| №п. | Наименование ключевых показателей | 2013г.(факт.) | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | % соответствия проб стоков по нормативам | Не соответствуют | 50 | 100 | 100 |
| 2. | Удельная аварийность шт./10км. | 6 | 4 | 4 | 2 |

Приложение №2 к Раздел I Гл.I T II

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследвание объектов водоотведения в МО Лазаревское. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотедения, фотофиксация объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства оценка необходимых объёмов инвестиций оценка перспективного объёма водоотведения. Определение ключевых работы показателей существующей систем водоотведения и перспективы.

На основании данных, выданных  Администрацией Муниципального образования, составлена данная схема водоотведения МО Лазаревское