ООО «Инж Терра»

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Плавск-Щекино» с отп. на ПС 110/35/6 кВ «Смычка»-1 ВЛ 110 кВ «Плавск-Лазарево» с отп. на ПС 110/35/6 кВ «Смычка»-2 ВЛ 110 кВ «Лазарево-Щекино». Первый этап. (в границах МО Лазаревское Щекинского района)

Проект планировки территории и проект межевания территории

Том 2. Обосновывающая часть

2015/15-ППТ2-Л

Том 2

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ООО «Инж Терра»

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Плавск-Щекино» с отп. на ПС 110/35/6 кВ «Смычка»-1 ВЛ 110 кВ «Плавск-Лазарево» с отп. на ПС 110/35/6 кВ «Смычка»-2 ВЛ 110 кВ «Лазарево-Щекино». Первый этап. (в границах МО Лазаревское Щекинского района)

Проект планировки территории и проект межевания территории

Том 2. Обосновывающая часть

2015/15-ППТ2-Л

Том 2

Генеральный директор                                          Б.В. Балакирев

ГИП                                                                             С.Н. Абашин

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2015/15-ППТ2-ЛС | Содержание тома 2 |  |
| 2015/15-Л-СП | Состав проекта планировки |  |
| 2015/15-ППТ2-Л.ТЧ | Текстовая часть |  |
| 2015/15-ППТ2-Л.ГЧ | Графическая часть |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2015/15-ППТ1-Л | Том 1. «Утверждаемая часть» |  |
| 2 | 2015/15-ППТ2-Л | Том 2. «Обосновывающая часть» |  |
| 3 | 2015/15-ПМТ-Л | Том 3. «Проект межевания территории» |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки для линейного объекта	2

2.	Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению	2

3.	Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории	2

4.	Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и месторождений по сохранению объектов культурного наследия	3

5.	Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне	4

# Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки для линейного объекта

- Разрешение администрации муниципального образования Щекинский  район  № 33 от 18.01.2016г

- Градостроительный кодекс РФ;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1

# Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Выполняется проект планировки для определения места размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Щекино – Плавск» с отп. на ПС 110/35/6  кВ Смычка-1, ВЛ 110 кВ «Плавск – Лазарево»  с отп. на ПС 110/35/6 кВ Смычка – 2, ВЛ 110 кВ «Щекино – Лазарево»

Трасса прокладки линии электропередач намечена от опоры №8 ВЛ 110 кВ «Плавск - Лазарево», ВЛ 110 кВ «Плавск – Щекино» до опоры № 88/№16 отпайки ВЛ 110 кВ «Лазарево –Щекино» ВЛ 110 кВ «Плавск - Лазарево», ВЛ 110 кВ «Плавск – Щекино»

# Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Трасса прокладки реконструируемого участка ВЛ проходит в охранной зоне от существующих ВЛ 110 кВ.  При назначении охранной зоны от реконструируемой ВЛ  руководствуемся Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г №160 «О порядке установления охранных объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и применяем охранную зону 20 м от крайнего провода, с учетом планируемого расстояния между проводами 7 м для промежуточных опор и 10 м для угловых опор. Итого охранная зона составляет 47 м для промежуточных опор и 50 м для угловых опор.

# Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и месторождений по сохранению объектов культурного наследия

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются.

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных  материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства ЛЭП, собираются в закрытые металлические контейнеры и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

# Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне

На проектируем объекте не предполагается использование, производство, переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийно химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.

В соответствии с п. 2 и приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г № 116-ФЗ проектируемый объект не является опасным производственным объектом.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» проектируемый объект не является потенциально опасным объектом. Особо опасные, уникальные сооружения отсутствуют.

На проектируемом объекте не возникают аварийные ситуации, которые могли бы привести к созданию каких-либо поражающих факторов и, как следствие, к чрезвычайным ситуациям.

Оповещение и управление персоналом линейной эксплуатационной бригады при выполнении мероприятий по ГО при нахождении бригады в пункте постоянной дислокации предусмотрено на основе использования существующей системы оповещения и управления ГО, подключенной к общей системе оповещения.